Рекламные стенды – рекламные конструкции малого формата, размещаемые справа или слева от входа в многоквартирные жилые дома. Рекламные стенды не должны  препятствовать входу в многоквартирный жилой дом.

При наличии на фасадах многоквартирных жилых домов в месте размещения настенных конструкций элементов систем электроснабжения, газоснабжения и (или) водоотведения (водосточных труб) размещение рекламных конструкций осуществляется при условии обеспечения безопасности указанных систем.

Глубина конструкции (максимальный выступ от поверхности стены) не должна превышать 30 мм.

Рекламный стенд состоит из элементов крепления к стене, каркаса и информационного поля на основе рекламного материала.

Размер одной стороны информационного поля может быть 594х841, 420х594, 297х420 (мм).

Конструкции могут быть расположены вертикально или горизонтально относительно стены здания.

При размещении рекламной конструкции не допускается положение верхнего края конструкции выше уровня входной двери. Около входа в подъезд может быть размещено не более одной конструкции.

Рекламная конструкция не имеет подсветки.

РАЗМЕР РЕКЛАМНОГО ИЗОБРАЖЕНИЯ:

А1 (594х841 мм), А2 (420х594 мм), А3 (297х420 мм)

техническое описание:

односторонняя плоская конструкция в виде короба с задней стенкой, расположенная справа или слева от входа в подъезды многоквартирных жилых домов.

каркас: металлическая рамная конструкция крепления:

анкерная система

Остекление: пластик или акрилове стекло

освещение:

не имеет

ИНФОРМАЦИОННОЕ НАПОЛНЕНИЕ

| №№ | размер таблички, мм | размер таблички | цвет таблички | высота шрифта, мм | цвет шрифта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | владелец рекламной конструкции, номер телефона, № паспорта рекламного места | 160х45 мм | белый | заглавные 9мм строчные 7 мм | черный |
| Примечание: Табличка должна располагаться в нижней левой части на каждой рекламной поверхности |

Дизайн информационной таблички