Администрация города Нижнего Новгорода

Департамент градостроительного развития и архитектуры

#### Аннотация к документации по планировке центральной части города Нижнего Новгорода в границах улиц Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Бориса Панина, Тургенева, Нижне-Волжская набережная

Заказчик – Департамент градостроительного развития территории Нижегородской области

Проектная организация – ГУП «НИиПИ генерального плана г. Москвы», МП ИРГ «НижегородгражданНИИпроект», ИТЦ «Москомархитектуры»

Основание для разработки документации:

- Распоряжение Правительства Нижегородской области от 21.12.2007 №2046-р «О подготовке документации по планировке центральной части города Нижнего Новгорода в границах улиц Бетанкура, Литвинова, Июльских дней, Студенческая, Бориса Панина, Тургенева, Нижне-Волжкая набережная»;

- Государственный контракт № 18-06/970.

Документация по планировке территории утверждена распоряжением Правительства Нижегородской области от 17.08.2012 №1761-р.

В составе документации по планировке территории даны предложения по:

1. В части функционально-планировочной организации территории:

1.1. Увеличению социально-культурной привлекательности городского центра за счет воссоздания исторического и формирования уникального архитектурного облика его застройки, в том числе за счет развития общественных функций;

1.2. Установлению границ центрального исторического района по Похвалинскому съезду, улицам Малая Покровская, Звездинка, Алексеевская, Грузинская, Октябрьская, Ковалихинская, Максима Горького и далее по набережной вдоль рек Волги и Оки.

-  границ центрального ядра по улицам Белинского, Июльских дней, Бетанкура.

- границ центральной планировочной зоны по проектному первому транспортному полукольцу, улицам Акмолинская, Куйбышева, Бурнаковский проезд, Комсомольское шоссе, Изоляторский овраг, улице Фруктовая;

1.3. Уменьшению доли промышленных территорий в центральной планировочной зоне города с сохранением только высокотехнологичных предприятий 4-5-го санитарного класса с низким грузооборотом, которые могут интегрироваться в общественно-деловые центры;

1.4. Повышению уровня урбанизации и доли общественной застройки на примагистральных территориях по направлению к главным планировочным узлам, в том числе станциям метрополитена и остановкам массового пассажирского транспорта;

1.5. Изменению существующих красных линий с учетом перспективного развития транспортной инфраструктуры и установлению линий регулирования застройки;

1.6. Установлению предельных параметров перспективной застройки территории (этажность, плотность застройки).

2. В части перспективного жилищного строительства:

2.1. Повышению средней обеспеченности жилой площадью населения центральной зоны до 29 кв.м. к 2030 году;

2.2. Формированию жилого микрорайона объемом до 190тыс.кв.м на Высоковском проезде за счет сноса 19тыс.кв.м ветхой индивидуальной жилой застройки и реконструкции малоэтажной застройки;

2.3. Трансформации индивидуальной жилой застройки в многоквартирную на территории межу улицами Украинская и Зеленодольская с учетом формирования новой магистральной улично-дорожной сети в этом районе.

3. В части развития общественной застройки:

3.1. Формированию до 2019 года двух первоочередных многофункциональных комплексов - на ул.Одесская с общим объемом 670тыс.кв.м. и в районе площади Сенная объемом до500тыс.кв.м; поэтапному освоению территории многофункциональной общественной зоны «Стрелка-Сити» с общим объемом 890тыс.кв.м;

3.2. Освоению до 2030г. и за расчетным сроком крупных многофункциональных комплексов на станции метро «Канавинская», на территориях санируемой промышленной застройки между улицей Июльских дней и рекой Ока, на улице Гордеевская.

4. В части объектов обслуживания населения:

4.1. Увеличению емкости сети дошкольных образовательных учреждений за счет нового строительства 6,4 тыс. мест в центральной планировочной зоне;

4.2. Увеличению емкости сети общеобразовательных учреждений в центральной планировочной зоне за счет нового строительства 14,7 тыс. мест;

4.3. Увеличению мощности сети территориальных поликлиник для взрослых и детей на 2,8 тысячи посещений в смену

4.4. Обеспечению населения планировочных районов крытыми спортивными объектами районного уровня (спортивными залами, бассейнами), объектами культуры и досуга (помещения для работы с детьми, клубы и т.д.).

4.5. Размещению крупных общегородских объектов обслуживания в составе, в том числе:

- спортивно-рекреационных комплексов в районе Гребного канала, в деловом центре Новоканавинского района, комплексе «Стрелка»;

- культурно-развлекательных и выставочных комплексов в районе площади Сенная, деловом комплексе «Стрелка», «Новоканавинский»;

- образовательных центров в районе площади Сенная, в «Новоканавинском», «Гордеевском»  многофункциональных комплексах;

- гостиничных объектов суммарной емкостью 3000 мест в комплексах на «Сенной», «Стрелка», «Новоканавинский».

5. В части сохранения объектов культурного наследия:

5.1. Ограничению градостроительной деятельности на исторических территориях и в зонах охраны объектов культурного наследия.

5.2. Совершенствованию и детализации регламентов и режимов осуществления градостроительной деятельности на исторических территориях центральной части города Нижнего Новгорода.

5.3. Воссозданию максимального количества утерянных архитектурных доминант в их реальном историческом облике.

6. В части охраны окружающей среды:

6.1. Защите проектируемых территорий от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, предотвращению подмыва и разрушения неукрепленных участков берегов рек Оки и Волги.

6.2. Формированию каркаса природно-рекреационных территорий вдоль набережных, зелёных коридоров по бульварам и долинам малых рек, связывающих центральную часть с остальной территорией природного комплекса города;

6.3. Архитектурно-планировочному преобразованию природных территории для использования их в рекреационных целях, в том числе преобразование Почаинского оврага с превращением его в благоустроенный бульвар, благоустройство и реабилитация территории возле Мещерского озера, реабилитация долины реки Старки, реабилитация долины реки Ковы с превращением ее в городской ландшафтный парк, благоустройство и озеленение острова на реке Ока в районе Канавинского моста.

6.4. Защите поверхностных водоемов от загрязнения.

6.5. Обеспечению комфортных акустических условий для проживания и отдыха населения (снижению акустического влияния автомобильного и рельсового транспорта).

6.6. Переносу предприятий, которые являются источниками шумового загрязнения, или их трансформация под общественные функции.

  - Размещению мусороперегрузочной станции по сбору, сортировке и прессованию коммунальных отходов, в т.ч. крупногабаритного мусора (КГМ) в производственно-коммунальной зоне по улице Артельная.

7. В части транспортного обслуживания территории:

7.1. Выносу из планировочного района «Стрелка» грузовых причалов речного транспорта на пригородную территорию;

7.2. Развитию привокзальной площади, в том числе со стороны Московского шоссе с  организацией новой парковки;

7.3. Установлению новых красных линий, определяющих размеры улиц и площадей, в соответствии с требуемым количеством полос для движения транспорта, разделительных полос, коридоров для прокладки коммуникаций, озеленения, тротуаров;

7.4. Развитию системы пешеходных путей (бестранспортных зон), поддерживаемых размещением общественных объектов;

7.4. Созданию по границе центральной зоны полукольцевой магистрали, обеспечивающей непрерывное движение с повышенной (до 80 км/час) скоростью;

7.5. Строительству разноуровневых развязок в узлах магистрали непрерывного движения, окаймляющей центр, на левобережной предмостовой площади Канавинского моста, на площади «Сормовский поворот», при реконструкции района Октябрьского бульвара, на продолжении улицы Ковалихинской.

7.6. Строительству парковок общего пользования, в том числе подземных при благоустройстве территории Почаинского оврага на 1200 мест, в районе Октябрьского бульвара на 300 мест, на Нижневолжской набережной на 100 мест, в районе Сенной площади на 300 мест, у вокзала со стороны Московского шоссе на 200 мест, при реконструкции района «Старое Канавино» на 300 мест, при реконструкции района «Стрелка» на 300 мест;

7.7. Созданию «задерживающих» стоянок общей вместимостью 1200 - 1300 мест на въезде в центральную зону;

7.8. Продлению Автозаводской линии со строительством станций «Оперный театр» и «Сенная», продлению Сормовской линии на один перегон с сооружением станции на улице Стрелка;

7.9. Строительству подземной (в пределах центра) линии автономного трамвая со станциями в районе Чёрного пруда, ул. Белинского и ул. Республиканской по техническим параметрам, позволяющим при необходимости переоборудовать её в метрополитен;

7.10. Оптимизации маршрутного движения безрельсового транспорта и разработке «Комплексной схемы развития общественного пассажирского транспорта»;

7.11. Развитию сети линий троллейбуса по вновь строящимся и реконструируемым магистральным улицам – Алексеевской, Тимирязева, левобережной набережной р.Ока, новой магистрали ст.м. Канавинская – ст.м. Чкаловская – ул. Июльских дней.

7.12. Строительству эскалаторных галерей или канатных дорог в районах Больших Оврагов, Набережной Федоровского – Рождественской улицы, Скобы – Северной башни кремля, Чкаловской лестницы, Сенной площади.

8. В части развития инженерной инфраструктуры:

Предусматривается развитие инфраструктур водохозяйственного комплекса, топливно-энергетического комплекса и связи.

Разработанные проектом схемы инженерной инфраструктуры приняты условно и должны быть разработаны отдельными специализированными схемами по водоснабжению, водоотведению и теплоснабжению.

| Основные технико-экономические показатели проекта планировки центральной части города Нижнего Новгорода. |
| --- |
| Показатели | Единицы измерения | ТЕРРИТОРИИ | 1-я очередь |
|  |  | Центральная зона | Нагорная часть | Заречная часть |  |
|  |  | Сущ. положение | Проект 2030г | Проект 2030г | Проект 2030г | Проект 2019г |
| 1. Население и экономика |  |  |
| 1.1 Постоянное население | тыс.чел | 253,0 | 308,8 | 145,9 | 162,9 | 281,0 |
| 1.2 Плотность населения | чел/га | 50,1 | 72,0 | 73,8 | 70,5 | 56,7 |
| 1.3. Рабочие места | тыс.чел. | 237,0 | 286,5 | 168,9 | 117,6 | 261,1 |
| 3. Территории |  |  |
| 3.1. Общая территория | га | 4288 | 4288 | 1978 | 2310 | 4288 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. Жилые территории | га | 1144 | 821,6 | 394,0 | 427,6 | 1145 |
|  | % | 26,7 | 19,2 | 19,9 | 18,5 | 26,7 |
| 3.2.1. Жилые территории многоквартирной застройки | га | 974 | 764,2 | 342,9 | 421,3 | 987,7 |
|  | % | 22,7 | 17,8 | 17,3 | 18,2 | 23,0 |
| 3.2.2. Жилые территории индивидуальной застройки | га | 170 | 57,4 | 51,1 | 6,3 | 157,3 |
|  | % | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 0,3 | 3,7 |
| 3.3. Производственные территории | га | 560.5 | 199,3 | 42,4 | 156,9 | 483,4 |
|  | % | 13,1 | 4,6 | 2,1 | 6,8 | 11,3 |
| 3.4. Общественные территории | га | 271.5 | 768,2 | 439,1 | 255,3 | 497,6 |
|  | % | 6,3 | 17,9 | 22,2 | 11,1 | 11,6 |
| 3.5. Рекреационные территории | га | 445,0 | 449,7 | 252,3 | 197,4 | 396,7 |
|  | % | 10,4 | 10,5 | 12,7 | 8,5 | 9,3 |
| 3.6 Территории специального назначения | га | 51 | 44,2 | 29,7 | 14,5 | 32,0 |
|  | % | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 0,6 | 0,7 |
| 3.7. Транспортная инфраструктура улично-дорожной сети | га | 460,0 | 750,0 | 413 | 337 | 583,0 |
|  | % | 10,7 | 17,5 | 20,9 | 14,6 | 13,6 |
| 3.8. Территории внешнего транспорта | га | 120 | 100 | - | 100 | 100 |
|  | % | 2,8 | 2,3 | - | 4,3 | 2,3 |
| 3.9. Акватории | га | 700 | 700 | 355 | 345 | 700 |
|  | % | 16,3 | 16,3 | 17,9 | 14,9 | 16,3 |
| 3.10. Территории сохраняемой застройки | га % | - - | 275 6,4 | 73,4 3,7 | 201,6 8,7 | 275 6,4 |
| 3.11. Территории реконструируемой застройки | га % | - - | 231,8 5,4 | 169,2 8,6 | 62,6 2,7 | 38,3 0,9 |
| 3.12. Территории трансформируемой застройки | га % | - - | 334,3 7,8 | 196,7 9,9 | 137,6 5,9 | 28,9 0,7 |
| 3.13. Территории освоения на свободных от застройки землях | га % | - - | 33,6 0,8 | 3,6 0,2 | 30,0 1,3 | 22,8 0,5 |
| 4.1. Жилой фонд | тыс. кв.м. | 5073 | 8900 | 4398 | 4502 | 6088 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.1.Многоквартирный жилой фонд | тыс. кв.м. | 4481 | 8756 | 4270 | 4486 | 5908 |
|  | % | 88,3 | 98,4 | 97,1 | 99,6 | 88,4 |
| 4.1.2. Индивидуальный жилой фонд | тыс. кв.м. | 593 | 144,0 | 128,0 | 16,0 | 180 |
|  | % | 11,7 | 1,6 | 2,9 | 0,4 | 11,6 |
| 4.1.3. Выбытие ветхого жилого фонда | тыс.кв.м. | - | 990 | 639 | 351 | 238 |
| 4.1.4. Новое строительство | тыс.кв.м. | - | 4218 | 2257 | 1961 | 1015 |
| 4.1.5. Обеспеченность жилым фондом | кв.м./чел | 20,0 | 28,8 | 30,1 | 27,6 | 23,4 |
| 4.1.6. Объем строительства в год | тыс. кв.м. | - | 192,0 | 103,0 | 89,0 | 102,0 |
| 4.2. Фонд общественной застройки | тыс.кв.м. | 1460 | 12000 | 5400 | 6600 | 3920 |
| 4.2.1. Общественная застройка специализированная | тыс.кв.м | 1008 | 3059 |  |  | 2040 |
| Детские сады | кв.м. | 76160 | 169160 |  |  | 113360 |
|  | тыс.мест | 6,8 | 13 |  |  | 9,3 |
| Школы | кв.м. | 191700 | 467700 |  |  | 302100 |
|  | тыс.мест | 21,3 | 35,1 |  |  | 26,8 |
| Больницы | кв.м. | 152000 | 230000 |  |  | 222000 |
|  | тыс.мест | 4 | 5,6 |  |  | 5,4 |
| Поликлиники | кв.м. | 35000 | 47000 |  |  | 39800 |
|  | посещений в смену | 5 | 5,5 |  |  | 5,2 |
| Учреждения культуры | кв.м. | 96800 | 411040 |  |  | 356700 |
| Физкультурно-спортивные сооружения | кв.м. | 16700 | 184300 |  |  | 133400 |
| Вузы и техникумы/училища | кв.м. | 440000 | 1549600 |  |  | 873000 |
| 5.1. Улично-дорожная сеть. |  |
| 5.1.1. Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 51 | 96 | 52 | 44 | 75 |
| 5.1.2. Плотность сети магистральных улиц и дорог | км/кв.км | 2,8 | 3,2 | 3,1 | 3,3 | 3,0 |
| 5.2. Пассажирский транспорт. |
| 5.2.1. Количество станций метро *)определяется специальной работой | шт. | 5 | 9* | 3 | 6 | 8 |
| 5.2.2. Количество станций автономного трамвая. *)определяется специальной работой | шт. | - | 4* | 4 | - | - |
| 5.2.2. Плотность остановок уличных видов общественного транспорта. | шт./ кв.км | 2 | 2,9 | 2,9 | 2,8 | 2,1 |
| 5.3. Количество мостов, путепроводов, тоннелей. | шт. | 7 | 36 | 16 | 20 | 18 |
| 6. Инженерная инфраструктура |  |  |  |  |  |  |
| Водопотребление | тыс.м3/сут |  | 5,1 |  |  | 22,6 |
| Водоотведение | тыс.м3/сут |  | 5,1 |  |  | 22,6 |
| Тепловая нагрузка | Гкал/час |  | 94 |  |  | 2080 |
| Газопотребление | млн.м3/год |  | 38,67 |  |  | 858,36 |
| Электрическая нагрузка | тыс.кВт |  | 43 |  |  | 730 |
| Емкость телефонной сети | тыс.номер. |  | 8210 |  |  | 67900 |
| Охват застроенной части города очистными сооружениями | % |  | 100 |  |  | 50 |
| Канализация - реконструкция КНС - прокладка канализации | шт км |  | 4 43,2 |  |  | 4 21,56 |
| Дождевая канализация - строительство насосных станций - прокладка сетей дождевой канализации | шт км |  | 6 62,2 |  |  | 3 9,3 |
| Теплоснабжение - реконструкция котельных - строительство котельных - прокладка тепловых сетей | шт шт км |  | 6 5 34,6 |  |  | 5 8,26 |
| Газоснабжение - прокладка газопроводов высокого давления к источникам теплоснабжения | км |  | 9,8 |  |  | - |
| Электроснабжение - строительство электроподстанций - реконструкция электроподстанций - строительство РТП - строительство ТП - строительство ПКЛ -10 кВ - строительство РКЛ -10 кВ | шт шт шт шт км км |  | 6 4 70 840 900 840 |  |  | - 2 7 50 90 50 |
| Телефонизация - строительство телефонной канализации - строительство КАД | км шт |  | 3,1 4 |  |  | 0,2 1 |