действующим законодательством Российской Федерации и нормативно-правовыми актами органов местного самоуправления города Нижнего Новгорода.

Граница ответственности между потребителем и теплоснабжающей, теплосетевой организацией определяется их балансовой принадлежностью и фиксируется 
в прилагаемом к договору акте разграничения балансовой принадлежности инженерных сетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Потребители обеспечивают:

- выполнение заключенных с  теплоснабжающими, теплосетевыми  организациями договоров теплоснабжения;

- надежную эксплуатацию, своевременное и качественное техническое обслуживание и ремонт теплопотребляющих систем;

- круглосуточный допуск на территорию эксплуатационной ответственности специалистов теплоснабжающих, теплосетевых  организаций для производства работ по ремонту  и обслуживанию транзитных сетей теплоснабжения, находящихся в эксплуатации организаций, а также для осмотра систем теплопотребления;

- беспрепятственный допуск представителей городской и районной рабочих комиссий по подготовке к отопительному периоду на территории предприятий и в помещения зданий для осмотра систем теплопотребления и проверки готовности объекта к отопительному периоду.

1. ПОДГОТОВКА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

1.1. Вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей.

1.1.1. Вывод в ремонт источников тепловой энергии и тепловых сетей осуществляется в соответствии со сводным годовым планом ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей (далее - сводный план), утверждаемым администрацией города Нижнего Новгорода на основании результатов рассмотрения заявок на вывод в плановый ремонт (далее - заявка), а также уведомлений о внеплановом ремонте.

1.1.2. Подготовку соответствующего постановления администрации города Нижнего Новгорода обеспечивает департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее - департамент жилья и инженерной инфраструктуры).

1.1.3. Заявки подаются в департамент жилья и инженерной инфраструктуры не позднее 10 октября года, предшествующего планируемому, по форме, приведенной в приложении №1.

1.1.4. Заявка подается собственником или иным законным владельцем источника тепловой энергии и тепловой сети, а также уполномоченными этими собственниками лицами и организацией, уполномоченной на эксплуатацию бесхозяйных объектов.

1.1.5. Сводный план разрабатывается департаментом жилья и инженерной инфраструктуры на основании рассмотрения заявок.

1.1.6. Проект сводного плана должен быть разработан не позднее 30 октября года, предшествующего планируемому.

1.1.7. Департамент жилья и инженерной инфраструктуры направляет до 7 ноября года, предшествующего планируемому, проект сводного плана подавшим заявки владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей и единой теплоснабжающей организации, а также администрациям районов города Нижнего Новгорода, которые вправе представить предложения по проекту сводного плана. Рассмотрение предложений при их наличии и утверждение сводного плана администрацией города Нижнего Новгорода должны быть осуществлены до 30 ноября года, предшествующего планируемому.

1.1.8. Утвержденный сводный план направляется департаментом жилья и инженерной инфраструктуры собственникам, иным законным владельцам источников тепловой энергии и тепловых сетей и единой теплоснабжающей организации, администрациям районов города Нижнего Новгорода в течение 3 рабочих дней со дня его утверждения.

1.1.9. Срок вывода в ремонт объектов централизованной системы горячего водоснабжения не должен превышать установленный санитарными нормами и правилами норматив 14 суток.

1.2. Разработка и реализация мероприятий.

1.2.1. Разработка мероприятий по подготовке к предстоящему отопительному периоду должна осуществляться на основании тщательного анализа прошедшего отопительного периода, систематизацией выявленных дефектов в работе оборудования и отклонений от гидравлического и теплового режимов, и плановых показателей подготовки к предстоящему отопительному периоду.

1.2.2. Объекты теплоснабжения должны быть подготовлены к 1 сентября текущего года. Теплоснабжающие, теплосетевые организации вправе производить работы по капитальному и текущему ремонту объектов теплоснабжения до завершения текущего года при условии, что проведение данных работ не повлияет на своевременное начало отопительного периода и качество отопления потребителей в период его прохождения.

1.2.3. Сроки начала и окончания подготовки к отопительному периоду внутридомовых систем централизованного отопления потребителей, согласовываются теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, администрациями районов города и утверждаются департаментом жилья и инженерной инфраструктуры (по предложению потребителя) с учетом завершения всех работ к 1 сентября.

1.2.4. Потребители в срок до 30 марта разрабатывают и согласовывают с теплоснабжающей, теплосетевой организацией, администрацией соответствующего района города Нижнего Новгорода по территориальному расположению объекта и утверждают в департаменте жилья и инженерной инфраструктуры графики работ по профилактике и ремонту тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления, включая мероприятия по ремонту, замене запорной и регулирующей арматуры, фильтров, восстановлению тепловой изоляции трубопроводов.

1.2.5. План (график) текущего и капитального ремонта должен включать гидравлические испытания, промывку, наладочные работы и пробный пуск  тепла с указанием сроков их выполнения.

1.2.6. Промывки и испытания на прочность и плотность  оборудования источников тепла, тепловых сетей, тепловых пунктов и систем теплопотребления, мероприятия по распределению теплоносителя между системами теплопотребления (наладка) в соответствии с их расчетными тепловыми нагрузками (настройка автоматических регуляторов, установка и контрольный замер сопел элеваторов и дроссельных диафрагм, регулирование тепловых сетей) производятся ежегодно после окончания отопительного периода. Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.

1.2.7. При планировании теплоснабжающими, теплосетевыми организациями ремонтных работ при необходимости следует учитывать предложения организаций, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами.

1.2.8. Теплоснабжающие, теплосетевые организации должны ежегодно разрабатывать и корректировать гидравлические и тепловые режимы работы тепловых сетей с мероприятиями по их внедрению и обеспечению, включая установку сопел элеваторов и дроссельных диафрагм на тепловых пунктах потребителей. Мероприятия, подлежащие выполнению потребителями, должны быть сообщены им теплоснабжающей, теплосетевой  организацией в сроки, обеспечивающие возможность их выполнения во время подготовки к отопительному периоду.

1.2.9. Приемка подготовленных систем теплопотребления, тепловых сетей и тепловых пунктов потребителей должна быть оформлена двухсторонними актами с участием представителей теплоснабжающей, либо теплосетевой организации и потребителя тепловой энергии.

1.2.10. В рамках наделенных полномочий по осуществлению контроля за ходом подготовки города Нижнего Новгорода к отопительному периоду департамент жилья и инженерной инфраструктуры осуществляет выборочные проверки качества проведения работ теплоснабжающими, теплосетевыми организациями и потребителями тепловой энергии по промывке, гидравлическим испытаниям, наладке систем теплоснабжения и теплопотребления.

1.2.11. Теплоснабжающие, теплосетевые организации в срок до 1 сентября текущего года представляют в департамент жилья и инженерной инфраструктуры реестры актов проведения испытаний на прочность и плотность тепловых сетей, подтверждающих их готовность к работе в  предстоящем отопительном периоде.

1.2.12. Подготовленные к эксплуатации системы теплопотребления до начала отопительного периода должны быть заполнены сетевой (химически очищенной деаэрированной водой). В случае отсутствия технической возможности внутренняя система отопления зданий должна быть заполнена водопроводной водой, которой производилась опрессовка.

1.2.13. Перед заполнением  системы  теплопотребления должны быть полностью опорожнены от водопроводной воды.

1.2.14. Заполнение систем теплопотребления сетевой водой должно производиться по графикам, разрабатываемым теплоснабжающими, теплосетевыми организациями совместно с потребителями тепловой энергии.

1.2.15. В целях своевременного проведения пробных топок систем теплоснабжения приступить к заполнению теплоносителем подготовленных  тепловых сетей и систем теплопотребления с 1 августа текущего года по графикам, согласованным теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, потребителями и администрациями районов города Нижнего Новгорода. Заполненные тепловые сети и системы теплопотребления держать под рабочим давлением обратного трубопровода. Организациям, осуществляющим деятельность по управлению многоквартирными домами обеспечить наличие  квалифицированного персонала для организации заполнения систем теплопотребления в установленные сроки.

1.2.16. Потребители должны получить разрешение на заполнение систем теплопотребления в теплоснабжающей, теплосетевой  организации с установлением срока заполнения и оповестить ее об окончании заполнения.

1.2.17. В целях создания оптимальных условий для выпуска воздуха, а также для сокращения времени заполнения систем теплопотребления график их заполнения должен быть составлен исходя из условия круглосуточной работы всех организаций, связанных с заполнением, с обязательным учетом производительности установок химической очистки и деаэрации подпиточной воды на источниках теплоснабжения.

1.2.18. В обязанности потребителя тепловой энергии входит заполнение систем в отведенное для него время.

1.2.19. Теплоснабжающая, теплосетевая организации должна осуществлять контроль за ходом заполнения систем теплопотребления и производить регистрацию их заполнения на основании сообщений потребителей и координацию действий различных организаций по заполнению систем теплопотребления.

1.2.20. Теплоснабжающие организации в срок до 15 сентября текущего года представляют в соответствующую администрацию района города Нижнего Новгорода по территориальному расположению источника тепловой энергии (тепловых сетей) графики ограничения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения и перечни потребителей, не подлежащие включению в указанные графики, по каждому источнику тепловой энергии для согласования.

1.2.21. Администрации районов города Нижнего Новгорода в срок до 1 октября текущего года представляют согласованные графики ограничения подачи тепловой энергии потребителям при возникновении (угрозе возникновения) аварийных ситуаций в системе теплоснабжения в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.

2. ПРОВЕДЕНИЕ ПРОБНЫХ ТОПОК СИСТЕМ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ

2.1. По окончании всех ремонтных работ для проверки готовности систем теплопотребеления и системы теплоснабжения в целом к работе в отопительном периоде перед его началом проводятся пробные топки систем теплоснабжения.

2.2. Дата начала проведения пробных топок систем теплоснабжения устанавливается администрацией города Нижнего Новгорода.

2.3. Подготовку соответствующего постановления  администрации города Нижнего Новгорода обеспечивает департамент жилья и инженерной инфраструктуры в срок не позднее 15 августа текущего года.

2.4. Пробные топки систем теплоснабжения следует производить после их опрессовки и промывки с доведением температуры теплоносителя до 40 - 45 град. С. При проведении пробных топок должно быть проверено качество работы  системы теплоснабжения путем проверки прогрева разводящих трубопроводов в подвальных и чердачных помещениях, стояков и нагревательных приборов систем отопления потребителей.

2.5. Начало и продолжительность пробных топок определяются графиком, который в срок до 1 сентября текущего года разрабатывается теплоснабжающей организацией и согласовывается с администрацией соответствующего района города по территориальному расположению объектов теплоснабжения  с учетом их завершения до 15 сентября текущего года.

2.6. Согласованный график доводится до сведения потребителей не позднее чем за трое суток до начала пробной топки.

2.7. Копии согласованных графиков проведения пробных топок систем теплоснабжения в срок до 1 сентября представляются администрациями районов города в департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

2.8. Результаты проведения пробной топки должны быть оформлены актом по форме, приведенной  в  приложении № 2 по каждому потребителю, и представлены потребителем в администрацию соответствующего района города по территориальному расположению объекта потребителя тепловой энергии.

2.9. Администрации районов города Нижнего Новгорода в срок до 20 сентября текущего года представляют в департамент жилья и инженерной инфраструктуры реестры актов проведения пробных топок систем теплоснабжения.

3. НАЧАЛО ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

3.1. Отопительный период должен начинаться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха ниже 8 градусов Цельсия.

3.2. Дата начала отопительного периода устанавливается  администрацией города Нижнего Новгорода.

3.3. Подготовку соответствующего постановления администрации города Нижнего Новгорода обеспечивает департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

3.4. Включение систем отопления потребителей должно осуществляться по графикам, составленным теплоснабжающими, теплосетевыми организациями, согласованным с администрацией соответствующего района города по территориальному расположению объектов теплоснабжения.

3.5. Суммарное время, необходимое для начала подачи теплоты всем подготовленным потребителям, не должно превышать пяти суток.

3.6. Организации обслуживающие жилищный фонд и объекты социальной сферы должны систематически в течение отопительного периода производить контроль за работой систем отопления в целях выявления и устранения причин, влияющих на качество  работы.

3.7. Организации обслуживающие жилищный фонд должны систематически выявлять факты самовольного переустройства гражданами элементов внутридомовых систем отопления и вести соответствующую претензионную работу в целях побуждения собственников к приведению системы отопления к первоначальному проектному решению.

4. ЗАВЕРШЕНИЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА

4.1. Отопительный период должен заканчиваться со дня, следующего за днем окончания 5-дневного периода, в течение которого соответственно среднесуточная температура наружного воздуха выше 8 градусов Цельсия.

4.2. Дата завершения отопительного периода устанавливается  администрацией города Нижнего Новгорода.

4.3. Подготовку соответствующего постановления администрации города Нижнего Новгорода обеспечивает департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

4.4. В течение десяти дней после издания постановления администрации города Нижнего Новгорода «О завершении отопительного периода» системы теплоснабжения и теплопотребления в случае неблагоприятных погодных условий должны быть готовы к возобновлению теплоснабжения потребителей по постановлению администрации города Нижнего Новгорода.

4.5.После окончания отопительного периода:

- потребители тепловой энергии обязаны отключить систему центрального отопления задвижками (при необходимости - установкой заглушек). Системы теплопотребления перед отключением должны быть заполнены сетевой водой;

- теплоснабжающие, теплосетевые организации и потребители обеспечивают работу систем горячего водоснабжения по летней схеме.

4.6.Администрации районов города осуществляют контроль за соблюдением теплоснабжающими, теплосетевыми организациями согласованных сроков перерыва в подаче горячей воды потребителям на время проведения планово-профилактических работ на системах теплоснабжения и теплопотребления.

5. ПРОВЕРКА ГОТОВНОСТИ К ОТОПИТЕЛЬНОМУ ПЕРИОДУ

5.1. Проверка готовности городского округа город Нижний Новгород, теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей, расположенных на территории города Нижнего Новгорода   осуществляется в соответствии с Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Минэнерго России 
от 12.03.2013 № 103.

5.1.1. Подготовку основного проекта постановления администрации города Нижнего Новгорода обеспечивает  в срок до 1 июля текущего года департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

5.1.2. Проверка готовности городского округа город Нижний Новгород осуществляется Волжско-Окским управлением Ростехнадзора;

5.1.3. Подготовку необходимой документации к проверке готовности городского округа город Нижний Новгород и участие в ней обеспечивает департамент жилья и инженерной инфраструктуры.

5.1.4. Проверка готовности потребителей, теплоснабжающих и теплосетевых организаций, за исключением организаций, проверка готовности которых к отопительному периоду отнесена к полномочиям департамента жилья и инженерной инфраструктуры осуществляется администрациями районов города Нижнего Новгорода;

5.1.5. К потребителям тепловой энергии, объекты которых подлежат проверке, относятся лица, приобретающие тепловую энергию (мощность), теплоноситель для использования на принадлежащих им на праве собственности или ином законном основании теплопотребляющих установках либо для оказания коммунальных услуг в части горячего водоснабжения и отопления, теплопотребляющие установки которых подключены к системе теплоснабжения (далее - потребители тепловой энергии).

5.1.6. В отношении многоквартирных домов проверка осуществляется путем определения соответствия требованиям настоящих Правил:

- лиц, осуществляющих в соответствии с жилищным законодательством управление многоквартирным домом и приобретающих тепловую энергию (мощность) и (или) теплоноситель для оказания коммунальных услуг в части отопления и горячего водоснабжения.

В отношении указанных лиц также осуществляется проверка проводимых ими мероприятий по подготовке к отопительному периоду;

- лиц, являющихся собственниками жилых и нежилых помещений 
в многоквартирном доме, заключивших в соответствии с жилищным законодательством договоры теплоснабжения с теплоснабжающей организацией.

5.2. Проверка осуществляется комиссиями, которые образовываются Волжско-Окским управлением Ростехнадзора,  администрациями районов города Нижнего Новгорода и департаментом жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода (далее - комиссия).

Работа комиссий осуществляется в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду (далее - программа), утверждаемой главой администрации города Нижнего Новгорода (заместителем главы администрации города Нижнего Новгорода), в которой указываются:

- объекты, подлежащие проверке;

- сроки проведения проверки;

- документы, проверяемые в ходе проведения проверки.

В состав комиссии включаются представители уполномоченного органа, образовавшего комиссию.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Волжско-Окского управления Ростехнадзора и Государственной жилищной инспекции Нижегородской области.

В целях проведения проверки потребителей тепловой энергии к работе комиссии администрацией района города Нижнего Новгорода по согласованию могут привлекаться:

- представители единой теплоснабжающей организации в системе теплоснабжения, а также организации, к тепловым сетям которой непосредственно подключены теплопотребляющие установки потребителей тепловой энергии;

- представители МКУ «Управление ГОЧС города Нижнего Новгорода».

В целях проведения проверки теплоснабжающих и теплосетевых организаций в состав комиссии могут включаться по согласованию представители Волжско-Окского управления Ростехнадзора.

5.2.1. При проверке комиссиями проверяется выполнение требований, установленных Правилами оценки готовности к отопительному периоду. В целях проведения проверки комиссии рассматривают документы, подтверждающие выполнение требований по готовности, а при необходимости - проводят осмотр объектов проверки.

5.2.2. Результаты проверки оформляются актом проверки готовности 
к отопительному периоду (далее - акт), который составляется не позднее одного дня с даты завершения проверки, по рекомендуемому образцу согласно приложению №  3  к настоящему Порядку. В акте содержатся следующие выводы комиссии по итогам проверки:

- объект проверки готов к отопительному периоду;

- объект проверки будет готов к отопительному периоду при условии устранения в установленный срок замечаний к требованиям по готовности, выданных комиссией;

- объект проверки не готов к отопительному периоду.

5.2.3. При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований 
по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний (далее - Перечень) с указанием сроков их устранения.

5.2.4. Паспорт готовности к отопительному периоду (далее - паспорт) составляется по рекомендуемому образцу согласно приложению № 4 к настоящему Порядку и выдается уполномоченным органом, образовавшим комиссию, по каждому объекту проверки в течение 15 дней с даты подписания акта в случае, если объект проверки готов к отопительному периоду, а также в случае, если замечания к требованиям по готовности, выданные комиссией, устранены в срок, установленный Перечнем.

5.2.5. Сроки выдачи паспортов:

- не позднее 15 сентября - для потребителей тепловой энергии;

- не позднее 01 октября - для теплоснабжающих и теплосетевых организаций;

5.2.6. В случае устранения указанных в Перечне замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности в установленные сроки, комиссией проводится повторная проверка, по результатам которой составляется новый акт.

5.2.7. Организация, не получившая по объектам проверки паспорт готовности до даты, установленной пунктом 5.2.5 настоящего Порядка, обязана продолжить подготовку к отопительному периоду и устранение указанных в Перечне к акту замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности. После уведомления комиссии об устранении замечаний к выполнению (невыполнению) требований по готовности осуществляется повторная проверка. При положительном заключении комиссии оформляется повторный акт с выводом о готовности к отопительному периоду, но без выдачи паспорта в текущий отопительный период.

5.3. В целях оценки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций к отопительному периоду уполномоченным органом (администрациями районов города Нижнего Новгорода, департаментом жилья и инженерной инфраструктуры) должны быть проверены:

5.3.1. Наличие соглашения об управлении системой теплоснабжения, заключенного в порядке, установленном Законом о теплоснабжении.

5.3.2. Готовность к выполнению графика тепловых нагрузок, поддержанию температурного графика, утвержденного схемой теплоснабжения.

5.3.3. Соблюдение критериев надежности теплоснабжения, установленных техническими регламентами.

5.3.4. Наличие нормативных запасов топлива на источниках тепловой энергии.

5.3.5. Функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб, а именно:

- укомплектованность указанных служб персоналом;

- обеспеченность персонала средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой, инструментами и необходимой для производства работ оснасткой, нормативно-технической и оперативной документацией, инструкциями, схемами, первичными средствами пожаротушения.

5.3.6. Проведение наладки принадлежащих им тепловых сетей.

5.3.7. Организация контроля режимов потребления тепловой энергии.

5.3.8. Обеспечение качества теплоносителей.

5.3.9. Организация коммерческого учета приобретаемой и реализуемой тепловой энергии.

5.3.10. Обеспечение проверки качества строительства принадлежащих им тепловых сетей, в том числе предоставление гарантий на работы и материалы, применяемые при строительстве, в соответствии Законом о теплоснабжении.

5.3.11. Обеспечение безаварийной работы объектов теплоснабжения 
и надежного теплоснабжения потребителей тепловой энергии, а именно:

- готовность систем приема и разгрузки топлива, топливоприготовления и топливоподачи;

- соблюдение водно-химического режима;

- отсутствие фактов эксплуатации теплоэнергетического оборудования сверх ресурса без проведения соответствующих организационно-технических мероприятий по продлению срока его эксплуатации;

- наличие утвержденных графиков ограничения теплоснабжения при дефиците тепловой мощности тепловых источников и пропускной способности тепловых сетей;

- наличие расчетов допустимого времени устранения аварийных нарушений теплоснабжения жилых домов;

- наличие порядка ликвидации аварийных ситуаций в системах теплоснабжения с учетом взаимодействия тепло-, электро-, топливо- и водоснабжающих организаций, потребителей тепловой энергии, ремонтно-строительных и транспортных организаций, а также органов местного самоуправления;

- проведение гидравлических и тепловых испытаний тепловых сетей;

выполнение утвержденного плана подготовки к работе в отопительный период, в который включено проведение необходимого технического освидетельствования и диагностики оборудования, участвующего в обеспечении теплоснабжения;

- выполнение планового графика ремонта тепловых сетей и источников тепловой энергии;

- наличие договоров поставки топлива, не допускающих перебоев поставки и снижения установленных нормативов запасов топлива.

5.3.12. Наличие документов, определяющих разграничение эксплуатационной ответственности между потребителями тепловой энергии, теплоснабжающими и теплосетевыми организациями;

5.3.13. Отсутствие не выполненных в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных уполномоченными на осуществление государственного контроля (надзора) органами государственной власти и уполномоченными на осуществление муниципального контроля органами местного самоуправления.

5.3.14. Работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

5.3.15. В отношении объектов по производству тепловой и электрической энергии в режиме комбинированной выработки проверяется только наличие документа о готовности к отопительному сезону, полученного в соответствии с законодательством об электроэнергетике.

5.3.16. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении теплоснабжающих и теплосетевых организаций составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требований, указанных в пунктах 5.3.1, 5.3.7, 5.3.9 и 5.3.10 пункта 5.3 настоящего Порядка.

5.4. В целях оценки готовности потребителей тепловой энергии к отопительному периоду администрацией района города Нижнего Новгорода должны быть проверены:

5.4.1.Устранение выявленных в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушений в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок.

5.4.2. Проведение промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок (наличие акта предъявления и испытания оборудования установок и систем теплопотребления на плотность и прочность, подписанного представителем теплоснабжающей организацией).

5.4.3. Разработка эксплуатационных режимов, а также мероприятий по их внедрению.

5.4.4. Выполнение плана ремонтных работ и качество их выполнения.

5.4.5. Состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии.

5.4.6. Состояние утепления зданий (чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов.

5.4.7. Состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов.

5.4.8. Наличие и работоспособность приборов учета, работоспособность автоматических регуляторов при их наличии.

5.4.9. Работоспособность защиты систем теплопотребления.

5.4.10. Наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и соответствие их действительности.

5.4.11. Отсутствие прямых соединений оборудования тепловых пунктов 
с водопроводом и канализацией.

5.4.12. Плотность оборудования тепловых пунктов.

5.4.13. Наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов.

5.4.14. Отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель.

5.4.15. Наличие собственных и (или) привлеченных ремонтных бригад 
и обеспеченность их материально-техническими ресурсами для осуществления надлежащей эксплуатации теплопотребляющих установок.

5.4.16. Проведение испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность.

5.4.17. Надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии 
с учетом климатических условий в соответствии с критериями, приведенными в приложении №5.

5.4.18. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении потребителей тепловой энергии составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относятся несоблюдение требований, указанных в пунктах 5.4.8., 5.4.13., 5.4.14. и 5.4.17 пункта 5.4 настоящего Порядка.

5.5. В целях оценки готовности городского округа город Нижний Новгород к отопительному периоду Волжско-Окским управлением Ростехнадзора должны быть проверены:

5.5.1. Наличие плана действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций с применением электронного моделирования аварийных ситуаций;

5.5.2. Наличие системы мониторинга состояния системы теплоснабжения.

5.5.3. Наличие механизма оперативно-диспетчерского управления 
в системе теплоснабжения.

5.5.4. Выполнение требований настоящих Правил по оценке готовности 
к отопительному периоду теплоснабжающих и теплосетевых организаций, 
а также потребителей тепловой энергии.

5.5.5. К обстоятельствам, при несоблюдении которых в отношении муниципальных образований составляется акт с приложением Перечня с указанием сроков устранения замечаний, относится несоблюдение требования по применению электронного моделирования аварийных ситуаций, указанного в подпункте 5.5.1 пункта 5.5 настоящего Порядка

5.6. Администрации районов города Нижнего Новгорода в срок не позднее 1 октября текущего года представляют пакет документов о проведенной проверке (копии распоряжений, паспортов и актов проверки готовности теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей) в департамент жилья и инженерной инфраструктуры администрации города Нижнего Новгорода.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ

ТЕПЛОСНАБЖАЮЩИХ, ТЕПЛОСЕТЕВЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

6.1. Ответственность теплоснабжающих, теплосетевых организаций и потребителей тепловой энергии определяется в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и условиями договоров на поставку тепловой энергии.

6.2. Администрации районов города Нижнего Новгорода, департамент жилья и инженерной инфраструктуры вправе направлять информацию в прокуратуру города Нижнего Новгорода в отношении теплоснабжающих, теплосетевых организаций и организаций независимо от формы собственности, осуществляющих деятельность по управлению многоквартирными домами, имеющих в ведении объекты социальной сферы не получивших в сроки, установленные данным Порядком, паспорт готовности к отопительному периоду для принятия мер прокурорского реагирования к виновным лицам.

Приложение №1

к Порядку подготовки и проведения

отопительного периода в городе Нижнем Новгороде

Заявка на вывод в ремонт  источников тепловой энергии и тепловых сетей в 20 ____ году.

| №№ поз. | Наименование организации, источников тепловой энергии и тепловых сетей | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Виды ремонта | Перечень объектов потребителей с указанием места нахождения указанных объектов, теплоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________________  Ф.И.О.

Заявка на вывод в ремонт  объектов централизованной системы горячего водоснабжения 20 ____ году.

| №№ поз. | Наименование организации, наименование объекта централизованной системы горячего водоснабжения | Оборудование, требующее ремонта | Сроки проведения ремонта | Виды ремонта | Перечень объектов потребителей с указанием места нахождения указанных объектов, горячее водоснабжение которых может быть ограничено или прекращено вследствие проведения ремонта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Руководитель организации _____________________________  Ф.И.О.

Приложение №2

к Порядку подготовки и проведения

отопительного периода в городе Нижнем Новгороде

АКТ

О ПРОВЕДЕНИИ ПРОБНОЙ ТОПКИ В ДОМАХ И ОБЪЕКТАХ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ

г. Нижний Новгород                                          "__" ______________ 200_ г.

Пробная топка проведена ______________по жилым домам (объектам социальной сферы),

(дата проведения)

эксплуатируемым ________________________________________________________________

(название организации)

в количестве __________________ строений, от котельной _____________________________

(наименование ТСО, адрес котельной)

Выявленные дефекты _________________ домах (объектах).

(количество)

Данные о   давлении   и   температуре  воды  в  теплосети  при

проведении пробной топки _________________________________________

Выявленные неполадки  в  работе  систем  отопления  и  меры по   устранению:

| N п/п | Адреса домов, объектов социальной сферы | Перечень выявленных дефектов | Кому поручено устранение | Сроки устра- нения | Отметки об исполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |

Представитель организации,                                    Представитель

эксплуатирующей жилой фонд

(объект социальной сферы)                                      теплоснабжающей организации

__________________________                                        ___________________________

(Ф.И.О., подпись)                                                                  (Ф.И.О., подпись)

Приложение №3

к Порядку подготовки и проведения

отопительного периода в городе Нижнем Новгороде

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

АКТ

проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

__________________________                                                 "__" _________________ 20__ г.

(место составления акта)                                                                             (дата составления акта)

Комиссия, образованная __________________________________________________________,

(форма документа и его реквизиты, которым образована комиссия)

в   соответствии   с   программой    проведения   проверки   готовности   к отопительному   периоду   от "__" _________________ 20__ г.,   утвержденной

_______________________________________________________________________________,

(ФИО руководителя (его заместителя) органа, проводящего проверку готовности к отопительному периоду) с  "__" _____________ 20___ г. по "__" ____________ 20___ г. в соответствии с Федеральным  законом   от   27  июля  2010 г. № 190-ФЗ  «О  теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду ________________

________________________________________________________________________________

(полное наименование  теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии, в

отношении которого проводилась проверка готовности к отопительному периоду).

Проверка  готовности   к  отопительному  периоду  проводилась  в  отношении следующих объектов:

1. ________________________;

2. ________________________........

В ходе проведения проверки  готовности  к  отопительному  периоду  комиссия установила: _______________________________________________________________________________.

(готовность/неготовность к работе в отопительном периоде)

Вывод комиссии по итогам проведения  проверки  готовности  к  отопительному периоду: ________________________________________________________________________________

Приложение к акту проверки готовности к отопительному периоду ____/____ гг. <*>

Председатель комиссии:                    _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Заместитель председателя

комиссии:                                             _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

Члены комиссии:                                _________________________________________________

(подпись, расшифровка подписи)

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

"__" _____________ 20__ г.  _______________________________________________

(подпись, расшифровка подписи руководителя (его уполномоченного представителя)                                                                        теплоснабжающей организации, теплосетевой организации,                                                                    потребителя тепловой энергии, в отношении которого проводилась проверка готовности                                                           к отопительному периоду)

Примечание:

<*> При наличии у комиссии замечаний к выполнению требований по готовности или при невыполнении требований по готовности к акту прилагается перечень замечаний с указанием сроков их устранения.

Приложение №4

к Порядку подготовки и проведения

отопительного периода в городе Нижнем Новгороде

РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ОБРАЗЕЦ

ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду ____/____ гг.

Выдан ____________________________________________________________________,

(полное наименование теплоснабжающей

организации, теплосетевой организации, потребителя тепловой энергии,

в отношении которого проводилась проверка

готовности к отопительному периоду)

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка  готовности к отопительному периоду:

1. ________________________;

2. ________________________;

3. ________________________;

........

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от _____________ №_______.

______________________________________

(подпись, расшифровка подписи и печать

уполномоченного органа, образовавшего

комиссию по проведению проверки

готовности к отопительному периоду)

Приложение №5

к Порядку подготовки и проведения

отопительного периода в городе Нижнем Новгороде

КРИТЕРИИ

НАДЕЖНОСТИ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

С УЧЕТОМ КЛИМАТИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ

1. Потребители тепловой энергии по надежности теплоснабжения делятся на три категории:

первая категория - потребители, в отношении которых не допускается перерывов в подаче тепловой энергии и снижения температуры воздуха в помещениях ниже значений, предусмотренных техническими регламентами и иными обязательными требованиями;

вторая категория - потребители, в отношении которых допускается снижение температуры в отапливаемых помещениях на период ликвидации аварии, но не более 54 ч:

жилых и общественных зданий до 12 °C;

промышленных зданий до 8 °C;

третья категория - остальные потребители.

2. При аварийных ситуациях на источнике тепловой энергии или в тепловых сетях в течение всего ремонтно-восстановительного периода должны обеспечиваться (если иные режимы не предусмотрены договором теплоснабжения):

подача тепловой энергии (теплоносителя) в полном объеме потребителям первой категории;

подача тепловой энергии (теплоносителя) на отопление и вентиляцию жилищно-коммунальным и промышленным потребителям второй и третьей категорий в размерах, указанных в таблице N 1;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный режим расхода пара и технологической горячей воды;

согласованный сторонами договора теплоснабжения аварийный тепловой режим работы неотключаемых вентиляционных систем;

среднесуточный расход теплоты за отопительный период на горячее водоснабжение (при невозможности его отключения).

# Таблица N 1

| Наименование показателя | Расчетная температура наружного воздуха для проектирования отопления t °C (соответствует температуре наружного воздуха наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92) |
| --- | --- |
|  | минус 10 | минус 20 | минус 30 | минус 40 | минус 50 |
| Допустимое снижение подачи тепловой энергии, %, до | 78 | 84 | 87 | 89 | 91 |

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ НОРМАТИВНЫХ ДОКУМЕНТОВ И ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКИХ РЕКОМЕНДАЦИЙ, ИСПОЛЬЗУЕМЫХ 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ НАСТОЯЩЕГО ПОРЯДКА:

Наименование документа

Федеральный закон от 27.07.2010 № 190-ФЗ (ред. от 03.02.2014) «О теплоснабжении».

Правила оценки готовности к отопительному периоду, утверждены приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 марта 2013 г. № 103.

Правила предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354.

Правила содержания общего имущества в многоквартирном доме утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 13.08.2006 № 491.

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2013 № 290 «О минимальном перечне услуг и работ, необходимых для обеспечения надлежащего содержания общего имущества в многоквартирном доме, и порядке их оказания и выполнения».

Правила осуществления деятельности по управлению многоквартирными домами, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 15.05.2013 № 416.

Правила организации теплоснабжения в Российской Федерации, утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 8 августа 2012 г. № 808.

Правила вывода в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей, утверждены постановлением Правительства РФ от 06.09.2012 №889.

Правила технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утверждены приказом Минэнерго РФ от 24.03.2003 № 115.

Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 07.04.2009 № 20 «Об утверждении СанПиН 2.1.4.2496-09».

Организационно-методические рекомендации по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации. МДС 41-6.2000 (утв. приказом Госстроя РФ от 06.09.2000 № 203).

Правила и нормы технической эксплуатации жилищного фонда, утверждены постановлением Госстроя РФ от 27.09.2003 №170.