ПРОЕКТ

ДЕПАРТАМЕНТ ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ДЕПАРТАМЕНТ АРХИТЕКТУРЫ И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ

И ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ

ГЕНЕРАЛЬНОГО ПЛАНА г. МОСКВЫ

Проект планировки центральной части города

Нижнего Новгорода

(Утверждаемая часть)

ПРАВОВОЙ АКТ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

УТВЕРЖДЕНО ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

«______»____________2008Г. №________

СОГЛАСОВАНО АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА

«______» ___________2008Г. №________

НИЖНИЙ НОВГОРОД -  МОСКВА

2008 г.

Приложение

к Постановлению

Правительства  Нижегородской области

от_____________2008г. №__________

ПРОЕКТ ПЛАНИРОВКИ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЧАСТИ

ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА.

Утверждаемая часть.

Содержание:

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1. Функционально-планировочная организация…………………………………………….4

1.2. Общественное обслуживание………………………………………………………………9

1.3. Сохранение объектов культурного наследия……………………………...………….....11

1.4. Экологические требования………………………………………………………………..12

1.5. Транспорт и улично-дорожная сеть………………………………………………………17

1.6. Инженерная инфраструктура…………………………………………………….……..…21

1.7. Технико-экономические показатели……………………………………………………...24

Раздел 2. ГРАФИЧЕСКИЙ МАТЕРИАЛ

2.1. План функционально-планировочной организации  с регламентами застройки центральной части города Н.Новгорода

2.2. Схема  форм освоения территорий  центральной части г. Н.Новгорода

2.3. Регламентная схема плотности застройки центральной зоны г.Н.Новгорода

2.4. Регламентная схема высотного зонирования центральной части  г.Н.Новгорода

2.5. Схема регулирования градостроительной деятельности на исторических территориях г.Н.Новгорода

2.6. Схема резервирования территорий для общественных нужд в центральной части г.Н.Новгорода

2.7. План красных линий и линий градостроительного регулирования центральной части г.Н.Новгорода

2.8. Схема организации улично-дорожной сети и пассажирского транспорта центральной части г.Н.Новгорода

2.9. Схема проектных планировочных ограничений на территории центральной зоны г.Н.Новгорода

Раздел 1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

1.1.  ФУНКЦИОНАЛЬНО-ПЛАНИРОВОЧНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

Задача 1. Комплексное планирование развития центральной части города Н.Новгорода с учетом  ее  градостроительной, социально-экономической, функциональной и социо-культурной  значимости.

Мероприятия.

1.1.   Поддержание тенденции роста количества рабочих мест в центральной части города с существующих 237 тыс. до 290 тыс. к 2030году.

1.2.   Рост количества населения проживающего в центральной части города  с существующих  253 тыс. до 285-309тыс. жителей  к 2030году.

1.3.   Регулирование расселения населения и размещения  рабочих мест в границах  центральной части города для  обеспечения баланса между нагорной и заречной частями, для уменьшения транспортных нагрузок на исторические территории, для улучшения доступности  всего населения  к  городскому центру.

1.4.   Обеспечение социо-культурной привлекательности городского центра  за счет воссоздания исторического и формирования уникального архитектурного облика  его застройки, а также за счет развития общественных функций.

Задача 2. Дифференциация степени урбанизации территории центра в соответствии с концентрическим  планировочным зонированием,  установленным  Проектом планировки.

Мероприятия.

2.1. Регулирование плотности застройки, функционального зонирования  территорий, балансирование населения и мест приложения труда в границах основных планировочных элементов - центрального исторического района, центрального ядра и центральной планировочной зоны.

2.2. Установление границ центрального исторического района  по Похвалинскому съезду, ул.Малая Покровская, ул.Звездинка, ул.Алексеевская, ул.Грузинская, ул.Октябрьская, ул.Ковалихинская, ул. М.Горького. и далее по набережной вдоль рек Волги и Оки.

2.3. Установление границ центрального ядра по ул. Белинского – ул. Июльских дней – ул. Бетанкура.

2.4. Установление границ центральной планировочной зоны по проектному  первому транспортному полукольцу  - ул.: Акмолинская, Куйбышева, Бурнаковский проезд, Комсомольское шоссе, Изоляторский овраг, ул.Фруктовая.

2.5. Повышение емкости левобережной части городского ядра по труду путем создания  50тыс.  рабочих мест  в  новых общественно деловых центрах  - в районе Стрелки, в  районе Сити на продолжении ул. Вольской,  на продолжении ул.Бетанкура в направлении ул.Гордеевской.

2.6. Сдерживание концентрации рабочих мест и деловых функций в центральном историческом районе.

2.7. Формирование новых деловых центров на южной границе ядра в Нагорной части в районе пл.Сенная и пл.Лядова.

2.8. Повышение уровня урбанизации кварталов центральной планировочной зоны до средних показателей плотности застройки – 1.6-1.7.

2.9. Уменьшение доли промышленных территорий   в центральной планировочной  зоне города с сохранением только высокотехнологичных предприятий 4-5-го санитарного класса с низким грузооборотом, которые могут интегрироваться в общественно-деловые центры.

Задача 3. Обеспечение преемственности  развития планировочного каркаса центральной части города  и  его взаимосвязи с транспортным каркасом.

Мероприятия.

3.1.  Формирование «веерной» планировочной структуры городского центра на основе магистральных улиц как иерархической  системы планировочных осей и  узлов, обеспечивающих связность,  компактность пространства городского ядра и непрерывность перетекания  общественных пространств .

3.2. Повышение уровня урбанизации и доли общественной застройки на примагистральных территориях по направлению  к главным планировочным узлам, в том числе станциям метрополитена и остановкам массового пассажирского транспорта.

3.3. Веерная структура  основных городских магистралей, обозначенная тремя планировочными лучами, как в Нагорной, так и Заречной части должна получить свое завершение в центральной зоне  города с  рассредоточением  функциональной нагрузки на все узлы веерной структуры, что обеспечит сбалансированное развитие центральной части города.

3.4. «Волжская» планировочная ось,  хорошо просматриваемая   в Нагорной части  как отрезки Казанского шоссе,  должна продолжиться в Сормовском шоссе и закрепиться в Мещерском бульваре и ул.Самаркандской системой общественных центров, среди которых важнейшим является выставочно-деловой комплекс «Стрелка».

3.5. Для снятия транспортной и функциональной нагрузки с исторической части города необходимо формирование двух полукольцевых структур: первого полукольца  по границе центральной планировочной зоны как 1-го транспортного кольца МНД с системой  городских общественных подцентров на пересечении с основными радиальными лучами; второго полукольца по границе центрального ядра из отрезков общегородских магистралей – ул.Белинского – пешеходный мост – Сормовское шоссе и системы важнейших планировочных  узлов-кластеров на пересечении с основными радиальными лучами – пл.Сенная, пл.Свободы, пл.Лядова, новая пл.Ямская, новая  пл.Европейская в Сити, ст.метро «Канавинская».

Задача 4. Обеспечение планировочного деления территории центральной зоны на районы и кварталы для целей детального  и комплексного планировании развития застройки.

Мероприятия

4.1. В соответствии с решением  Проекта планировки выделение в границах центральной планировочной зоны 14 планировочных районов  (Верхневолжский, Кремлевский, Започаинский, Староканавинский, Ямской, Горьковский, Стрелковский, Новоканавинский, Казанский, Высоковский, Гагаринский, Канавинский, Гордеевский, Мещерский), необходимых для  обеспечения историко-культурного многообразия пространственной среды городского центра и планирования социально-функциональных и градостроительных процессов.

4.2.  Деление планировочных районов красными линиями и линиями регулирования застройки на планировочные кварталы с присвоением им кадастрового номера и закреплением  за кварталами общих и особых градостроительных регламентов.

4.3. Осуществление  выдачи градостроительных планов  земельных участков в центральной планировочной зоне  только на основании  утвержденных в установленном порядке проектов межевания или проектов планировок кварталов, выделенных красными  линиями или линиями регулирования застройки.

4.4. Считать целесообразным выделение в перспективе в  отдельный административный район центральной  планировочной зоны города.

Задача 5.  Регулирование застройки центральной части города Нижнего Новгорода  в соответствии с системой функционального зонирования и градостроительными регламентами, разработанными в рамках корректировки Генерального плана и разработки Проекта планировки центральной части города Н.Новгорода.

Мероприятия

5.1. Использование единой системы функционального зонирования и системы градостроительных регламентов для всех видов градостроительной документации города Нижнего Новгорода.

5.2.  Установление границ функциональных и территориальных  зон только по границам  кварталов, обозначенных линями  регулирования застройки или  красным линиям, за исключением случаев формирования границ участков общественных специализированных функций, предназначенных для обслуживания жилой застройки и расположенных внутри квартала.

5.3. Обеспечение приоритета общественных и жилых функций в центральной части города, поэтапное  сокращение в центральной планировочной зоне промышленных и производственных территорий, благоустройство открытых ландшафтов для рекреационных целей.

5.4. При осуществлении межевания кварталов общественной и жилой смешанной застройки  должны формироваться  участки  только жилой или только общественной застройки с возможностью вертикальной интеграции разрешенных функций. Доля жилой и нежилой застройки в квартале регулируется  Градостроительными регламентами г.Н.Новгорода.

5.5. Предельные установленные Проектом планировки параметры плотности  застройки квартала могут различаться для отдельных участков квартала, при этом  средняя плотность застройки всего квартала не должна превышать установленные  показатели .

5.6.  При застройке кварталов не допускается снижение доли озелененных территорий и превышение процента застроенности  квартала и участков, установленных для  планировочных элементов центральной части города.

5.7.  Запрещается уплотнение  застройки кварталов с предельными существующими значениями разрешенной плотности застройки и обозначенными на Схеме форм освоения территорий режимом «сохранение».

5.8. Территории, отнесенные Проектом планировки к «трансформируемым» являются  зонами развития и реорганизации и на них в установленном порядке должна происходить смена существующего землепользования и  реорганизация существующей  застройки.

5.9. На исторических территориях центральной части города Проектом планировки установлены границы действия особых регламентов и режимов зон охраны объектов культурного наследия, в соответствии с которыми осуществляется регулирование градостроительной деятельности.

Задача 6. Планирование  жилищного  строительства с созданием кварталов общественно-жилой смешанной застройки в центральной части города с учетом общей стратегии развития города, а также  функциями и регламентами развития общегородского центра.

Мероприятия

6.1.    Формирование в центральной зоне при стратегии динамичного развития города до 8-9 млн.кв.м жилого фонда  к 2030году и приросте жилого фонда до 4 млн.кв.м.

6.2.  Повышение средней обеспеченности   жилой площадью населения центральной зоны до 29 кв.м. к расчетному сроку.

6.3. Планирование ежегодных объемов  жилищного строительства на реконструируемых территориях центральной зоны до 15% от объемов жилищного строительства по городу.

6.4. Предусмотреть на первую очередь реализации Проекта планировки и Генерального плана города до 2019года строительство на реконструируемых и реорганизуемых территориях центральной зоны до 1млн.кв.м  жилья в соответствии со Схемой форм освоения территорий центральной части г.Н.Новгорода.

6.5. Формирование жилого фонда центральной зоны за счет создания кварталов высоко и среднеплотной смешанной общественно-жилой застройки.

6.6. К 2030 году в границах центрального исторического района планирование сноса 250тыс.кв.м ветхого жилого фонда и строительство до 740 тыс. кв.м  жилой застройки с учетом требований зон охраны объектов культурного наследия.

6.7 В границах центрального ядра за пределами центрального исторического района планируется выбытие ветхого жилого фонда в нагорной части - 180 тыс.кв.м, в заречной – около 5 тыс.кв.м; рост жилого фонда на 163 тыс.кв.м. в заречной части, в нагорной – уменьшение жилого фонда на 191 тыс.кв.м на перспективу за счет трансформации под общественные функции.

6.8.   В центральном планировочном поясе за границами ядра предусмотреть выбытие до 255 тыс.кв.м ветхого жилого фонда в нагорной части и более 300 тыс.- в заречной;  общий перспективный жилой фонд в нагорной части прогнозируется в объеме 4.4 млн.кв.м, в заречной – 4.5 млн.

Задача 7. Формирование с 2019 по 2030 годы перспективных жилых микрорайонов многоквартирной застройки  на границах городского ядра в  центральной зоне.

Мероприятия

7.1. Формирование жилого микрорайона  объемом до190тыс.кв.м  на Высоковском проезде за счет сноса 19тыс.кв.м  ветхой индивидуальной жилой застройки и реконструкции малоэтажной многоквартирной.

7.2. Формирование  жилого района  объемом  до 1.0млн.кв.м на санируемых территориях ветхой застройки в долине реки Ковы.

7.3. Трансформация индивидуальной жилой застройки в многоквартирную на территории  межу ул.Украинская и ул.Зеленодольская с учетом формирования новой магистральной улично-дорожной сети в этом районе.

Задача 8. Поэтапное формирование многофункциональных  общественных комплексов и зон  интенсивного развития, нового строительства  и реконструкции за пределами Центрального исторического района.

Мероприятия

8.1. Формирование до 2019г. на границе нагорной части городского ядра  двух первоочередных многофункциональных комплексов  - на ул.Одесской  с общим объемом 670тыс.кв.м.  и в районе Сенной площади  южнее ул. Б.Печерской объемом до500тыс.кв.м;  в заречной части на границе городского ядра поэтапное освоение территории многофункциональной общественной зоны «Стрелка-Сити» с  общим объемом 890тыс.кв.м.  Планируемый объем ввода общественной застройки в центральной зоне  до 2019года устанавливается в диапазоне 0.7-2.5 млн.кв.м.

8.2. Освоение до 2030г. и за расчетным сроком крупных  многофункциональных комплексов:  на станции метро «Канавинская» (113тыс.кв.м),  на территориях санируемой промышленной застройки между ул.Июльских дней и р.Окой (2.5млн.кв.м), на ул.Гордеевской (560тыс.кв.м);

8.3. Вариантное развитие территорий коммерческой  общественной застройки,   обусловленное  возможной динамикой  экономического развития города Н.Новгорода, предполагает разные темпы роста   фонда общественной застройки центральной зоны всех видов  к 2030 году в диапазоне от 4 до 12.млн. кв.м.,   при этом  доля ежегодного нового строительства общественной застройки в центре может колебаться от 25 до 60% от объемов общественной застройки по всему городу.  Предельный фонд коммерческой общественной застройки планируется до 9.8 млн.кв.м.,

Задача 9. Резервирование территорий для общественной специализированной застройки.

Мероприятия

9.1. Сохранение и  дополнительное резервирование  в центральной зоне   131 га для учебно-воспитательных учреждений; 42 га для учебно-образовательных; 31 га для медицинских  учреждений.

9.2. Резервирование в центральной зоне города многоярусных парковок общего пользования в объеме  до 207 тыс.кв.м.

о 300-330тыс.   230тыс. ления проживающего в центральной чати города и городам   градостроительной, функциональной и социЗадача 10.  Формирование    выразительной  архитектурно-пространственной среды Центрального исторического района города в зонах приоритетной реконструкции.

Мероприятия

10.1. Проведение реконструкции и формирование  застройки с учетом  особых регламентов для исторических территорий  в зонах  Почаинского оврага, Почаинской ул., Почтового съезда,  Суетинской ул. и набережной Федоровского с целью благоустройства  верхней набережной и архитектурного оформления фасадов застройки Започаяния.

10.2. Формирование многофункциональной,  преимущественно пешеходной туристской и представительской зоны между ул.Октябрьской и Кремлем.

10.3. Обеспечение средового многообразия и меняющегося  архитектурного облика застройки вдоль   пешеходного маршрута  - Верхневолжская набережная, Нижегородский кремль, Большая Печерская, площадь Горького, проектируемая пешеходная ул.Горького, проектируемая площадь Ямская, крытый пешеходный мост через реку Оку, левобережье  реки.

Задача 11.  Формирование и регулирование природно-рекреационных территорий центральной части города в соответствии с установленными Градостроительными регламентами г.Н.Новгорода.

Мероприятия:

11.1. Формирование и резервирование для общественных нужд в границах центральной части города системы природно-рекреационных территорий следующих видов:

- природно-рекреационных территории центрального исторического района – охраняемых природных ландшафтов (РИ);

- рекреационно-ландшафтных территорий (Р-2) площадью 133.08;

- озеленённых террас (Р-3т) площадью 70.24;

- скверов и бульваров (Р-3с) площадью 86.375;

- парков (Р-3п) площадью 71.73;

- набережных (Р-3н) площадью 109.22.

11.2. Формирование каркаса природно-рекреационных территорий вдоль набережных, зелёных коридоров по бульварам и долинам малых рек, связывающих центральную часть с остальной территорией природного комплекса  города.

11.3 Обеспечение непосредственной связи каждого планировочного района центральной зоны города с  природно-рекреационными территориями.

Задача 12. Выявление и сохранение композиционных особенностей пространства  центрального ядра города.

Мероприятия

12.1.  Формирование уникального облика исторических территорий «Старый Нижний Новгород» за счет выявления  природно-географических и планировочных особенностей пространства центра города.

12.2.  Воссоздание регенерируемой застройкой исторической панорамы  города 1900 года как  уникальной архитектурной  «картины» на  склонах, обращенных к реке Оке.

12.3.  Подчеркивание застройкой и системой площадей «веерной» планировочной структуры исторического центра города.

12.4.  Воссоздание максимального количества утерянных архитектурных доминант в их реальном историческом облике  является   стратегической задачей  регенерации исторической среды городского центра.

12.5.  Обеспечение террасного построения пространства  городского ядра по направлению от Кремля к площади  Лядова за счет строгого регулирования  высотных  и линейных параметров проектируемой застройки в соответствии с градостроительными параметрами, установленными  Проектом планировки центральной части г.Н.Новгорода.

1.2.  ОБЩЕСТВЕННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ.

Задача 1. Развитие сети социально-значимых объектов районного уровня, обеспечивающих повседневный и периодический спрос населения 14 проектируемых планировочных районов центральной планировочной зоны г.Нижний Новгород.

Мероприятия.

1.1. Увеличение емкости сети дошкольных образовательных учреждений за счет нового строительства 6,4 тыс. мест в центральной планировочной зоне для обеспечения проектной численности детского населения, исходя из расчетного нормативного уровня обеспеченности в пределах 70 % охвата.  Для нового строительства расчетного объема дошкольно-ясельных  учреждений (в соответствии с нормативами СанПиН 2.4.1.1249-03 (35-40 кв.м на 1 место) предусмотреть резервирование  25,19 га территории.

1.2. В Центральном историческом районе необходимо новое строительство 360 дошкольных мест, из них - 320 мест в районе Кремлевский и  «Старое Канавино» (часть 3), 40 мест в районе Верхневолжский.

1.3. В Центральном  ядре за пределами центрального исторического района  требуется новое строительство 555 дошкольных мест, из них – 130 мест в комплексе «Большие овраги» (часть1), 165 мест в районе Стрелковский, 220 мест в  «Старое Канавино» (часть 2), 40 мест в комплексе «Сити» (ч.1).

1.4. В Центральной планировочной зоне за пределами центрального ядра требуется строительство 5485 дошкольных мест: в районе Высоковский – 440 мест, комплексе «Высоковский» - 230 мест,  «Гребной канал» (ч. 2) – 110 мест, комплексе «На Сенной» - 180 мест, комплексах «Кова» (ч.1 и ч.2) – 1295 мест, Гагаринский – 200 мест, комплексе «Большие овраги» (ч.2) – 460 мест, Канавинский – 1200 мест,  «Старое Канавино» (ч.4) – 60 мест, комплексе «Сити» (ч.2) – 560 мест, Гордеевский – 480 мест, комплексе «На Гордеевской» - 20 мест, комплексе «На Московском» - 40 мест, Мещерский – 120 мест, «Старое Канавино» (ч.1) – 90 мест. Дошкольные учреждения емкостью до 100 мест возможно предусматривать встроенными в первые этажи жилых комплексов.

1.5. Увеличение емкости сети общеобразовательных учреждений в центральной планировочной зоне за счет нового строительства 14,7 тыс. мест для обеспечения проектной численности детского населения, исходя из расчетного уровня обеспеченности в пределах  100 % охвата (1-9 классы) и 75 % охвата (10-11 классы). Для нового строительства расчетного объема общеобразовательных школ  (в соответствии с нормативами (СНиП 2.07.01-89*) и рекомендуемыми нормами для центрального ядра) максимально необходимо 31,1 га территории.

1.6. В Центральном историческом районе требуется строительство общеобразовательной школы емкостью 550 мест для обслуживания населения района  «Старое Канавино» (ч.3) и (ч.4).

1.7. В Центральном  ядре за пределами центрального исторического района требуется строительство 2-3 общеобразовательных школ суммарной емкостью 2340 мест.

1.8. В Центральной планировочной зоне за пределами центрального ядра требуется строительство  10-12 школ суммарной емкостью 11850 мест.

1.9. С учетом планировочных ограничений существующей исторической  застройки центрального ядра предусмотреть на его территории  снижение стандарта обеспеченности земельным участком школьных учреждений  до 16-12 м2 на 1 учащегося при условии строительства крытых физкультурно-спортивных школьных блоков  или  создании в планировочных районах  интегрированных физкультурно-оздоровительных комплексов, обслуживающих  школы района.

1.10. Для полноценного функционирования сети детских общеобразовательных учреждений  размещение в жилой застройке детских учреждений дополнительного развития (художественные студии, спортивные секции), преимущественно  в составе общеобразовательных школ и во встроенных помещениях.

1.11. Увеличение мощности сети территориальных поликлиник для взрослых и детей на 2,8 тысячи посещений в смену в целях обеспечения населения в соответствии с расчетной нормативной потребностью. В Центральном историческом ядре требуется строительство 2 поликлиник суммарной емкостью 740 посещений в смену, в Центральной планировочной зоне – 6 поликлиник суммарной емкостью 2070 посещений в смену. Для нового строительства расчетного объема поликлиник необходимо зарезервировать до 2,78 га территории.

1.12 Обеспечение населения планировочных районов крытыми спортивными объектами районного уровня (спортивными залами, бассейнами) в соответствии с расчетными нормативными показателями. Суммарная расчетная потребность в емкости сети указанных объектов составляет 25,9 тыс.кв.м. Размещение целесообразно в составе многофункциональных общественно-деловых комплексов, на территориях спортивных и рекреационных зон.

1.13 Обеспечение  населения планировочных районов объектами культуры и досуга (помещения для работы с детьми, клубы и т.д.) районного уровня обслуживания. Суммарная расчетная потребность в емкости сети указанных объектов составляет 19,3 тыс.кв.м. С учетом отсутствия территориальных резервов целесообразно размещение указанных объектов в первых этажах жилых зданий.

Задача 2. Сохранение и размещение на территории  центральной зоны объектов общегородского и регионального обслуживания.

Мероприятия.

2.1. Ограничение размещения крупных общегородских объектов образования, здравоохранения и спорта в центральном историческом районе с учетом требований регламентов по охране среды объектов культурного наследия.

2.2. Размещение крупных общегородских объектов  обслуживания в составе многофункциональных общественно-деловых комплексов на границе центрального ядра:

- спортивно-рекреационные комплексы размещаются  в зоне гребного канала, в     деловом центре  Новоканавинского района, комплексе «Стрелка»;

-  культурно-развлекательные и выставочные комплексы размещаются в комплексах на «Сенной»,  на «Ямской», «Стрелка», «Новоканавинский»,  в     зоне существующей ярмарки;

- образовательные центры размещаются на «Сенной», в «Новоканавинском»,    «Гордеевском»  многофункциональных комплексах;

-   новые больничные комплексы планируется размещать за границами    центральной зоны города;

- гостиничные объекты суммарной емкостью 3000 мест размещаются в комплексах на «Сенной», «Стрелка», «Новоканавинский»;

- крупные административно-деловые комплексы формируют основные    многофункциональные планировочные центры-узлы по границе городского    ядра.

1.3. СОХРАНЕНИЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ.

Задача 1. Ограничение  градостроительной деятельности на исторических территориях  и в зонах охраны объектов культурного наследия.

Мероприятия

1.1. Осуществление реставрации, регенерации, компенсационного и других видов строительства, ограничение этажности застройки  в центральной планировочной зоне   в соответствии со Схемой  регулирования градостроительной деятельности на исторических территориях  центральной части города Нижнего Новгорода, а также Регламентной схемой высотного зонирования центральной части  г.Н.Новгорода.

Задача 2. Совершенствование и детализация   регламентов и режимов  осуществления градостроительной деятельности  на исторических территориях центральной части города Нижнего Новгорода.

Мероприятия

2.1. Уточнение в установленном порядке границ зон охраны,  охранных зон, детализация  регламентов и режимов охраны среды объектов культурного наследия  при осуществлении градостроительной деятельности  в границах кварталов, на которых расположены  объекты культурного наследия.

2.2. Закрепление в техническом задании на разработку проекта планировки и застройки   кварталов с охранными зонами   требований по охране и регенерации  объектов культурного наследия, а также объектов ценной  исторической среды.

2.3.  Недопустимо изменение  регламентов и режимов в процессе разработки проектов планировки, регенерации и застройки кварталов, ведущее к нарушению предельных физических параметров  застройки, определенных Градостроительными особыми регламентами  и Проектом планировки центральной части города Нижнего Новгорода.

1.4.  ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ.

1.4.1. Геологическая среда и основные направления инженерной подготовки территорий проектируемого строительства

Задача 1. Защита проектируемых территорий от затопления паводковыми водами 1% обеспеченности, предотвращение подмыва и разрушения неукрепленных участков берегов рек Оки и Волги.

Мероприятия:

- Подсыпка, намыв застраиваемых участков, расположенных вдоль берегов Оки и Волги до отметки 76,0 м на площади около 2866,0 тыс. кв. м, в том числе:

  - в Мещерском районе – 601,4 тыс. кв. м;

  - в планировочной зоне «Стрелка-Сити» - 570,3 тыс. кв. м;

  - в Староканавинском районе 159,6 тыс. кв. м;

  - в Новоканавинском районе – 189,6 тыс. кв. м;

  - в Канавинском районе – 317,3 тыс. кв. м;

  - в зоне Гребного канала – 1027,8 тыс. кв. м.

- Устройство набережных общей протяженностью 9,5 км, в том числе:

  - реки Волги – 6,6 км;

  - реки Оки – 2,9 км.

    - Гребень берегоукрепления должен иметь отметку не ниже 76,0 м абсолютной высоты.

Задача 2. Обеспечение устойчивости сооружений, возводимых в пределах территорий, опасных и неизученных в карстово-суффозионном отношении.

Мероприятия:

- Проведение специальных инженерно-геологических изысканий по определению степени карстово-суффозионной опасности территории, ограниченной с севера – Московским шоссе, с востока – улицами Интернациональная и Революционная, с юга – территорией ОАО «ГЗАС им. Попова», с запада – улицами Площадь Революции и Чкалова.

- Организация геотехнического мониторинга геологической среды при строительстве и функционировании объектов.

Задача 3. Обеспечение устойчивости склонов оврагов и долин малых рек при строительстве жилого комплекса в районе Высоковского проезда, комплекса «Кова», комплекса на Почаинском овраге.

Мероприятия:

- Террасирование застраиваемых склонов.

- Организация закрытой системы отвода поверхностного стока.

- Устройство системы дренажей при строительстве подземных гаражей в подсыпаемом днище Почаинского оврага.

Задача 4. Предотвращение оползневых процессов на Волжско-Окском склоне в Нагорной части.

Мероприятия приведены в Утверждаемой части к Генплану г. Нижнего  Новгорода.

Задача 5. Обеспечение устойчивости возводимого высотного комплекса «Сити».

Мероприятия:

- Проведение математического моделирования для прогноза изменения напряженного состояния грунтов и уровня грунтовых вод при подземном строительстве и оценки степени их влияния на окружающую застройку.

- Организация геотехнического мониторинга геологической среды и прилегающей застройки при строительстве и функционировании проектируемого высотного комплекса.

# 1.4.2. Зеленые насаждения

Задача 1. Оптимизация системы озеленения

Мероприятия:

- Архитектурно-планировочное преобразование природных территории для использования их в рекреационных целях:

- преобразование Почаинского оврага с превращением его в благоустроенный бульвар,

- благоустройство и реабилитация территории возле Мещерского озера,

- реабилитация долины реки Старки,

- реабилитация долины реки Ковы с превращением ее в городской ландшафтный парк,

- благоустройство и озеленение острова на реке Оке в районе Канавинского моста.

Общие мероприятия для города и центральной части приведены в Утверждаемой части к Генплану г. Нижнего Новгорода.

# 1.4.3. Охрана и рациональное использование водных ресурсов

Задача 1. Защита поверхностных водоемов от загрязнения.

Мероприятия:

- Строительство системы сбора, отвода и очистки поверхностного стока, охватывающая всю застроенную часть центральной территории города.

- Благоустройство прибрежных территорий рек Волги и Оки с устройством набережных протяженностью около 9,5 км.

- Экологическая реабилитация Мещерского озера.

- Расчистка акватории и русла реки Старки на протяжении 1 км.

- Паспортизация родников и определение хозяина.

- Каптаж родников и благоустройство прилегающий территории.

Общие мероприятия для города и центральной части приведены в Утверждаемой части к Генплану г. Нижнего  Новгорода.

1.4.4.  Акустический режим

Задача 1. Обеспечение комфортных акустических условий для проживания и отдыха населения (снижение акустического влияния автомобильного и рельсового транспорта).

Мероприятия:

1.1. Установка на обращенных на дорогу фасадах проектируемых и реконструируемых жилых домов и общественных зданий вдоль ниже перечисленных улиц шумозащитных окон, обеспечивающих снижение шума до нормативных значений (жилые помещения – норма 40/30 дБА (день/ночь), административно-офисные помещения – норма 50 дБА (день):

Район Мещерский: Мещерский бульвар, улица Сергея Есенина, улица Пролетарская, улица Карла Маркса, Самаркандская улица.

Район Стрелковский: Самаркандская улица, Должанская улица, Совнаркомовская улица, Советская улица, Московское шоссе.

Район Староканавинский: Московское шоссе, площадь Революции, улица Литвинова, улица Интернациональная, улица Приокская, улица Чкалова.

Район Новоканавинский: улица Приокская, улица Интернациональная, улица Литвинова, улица Июльских дней, улица Чкалова, Московское шоссе.

Район Канавинский: Комсомольское шоссе, улица Октябрьской Революции, улица Спортивная, улица Обуховская, улица Чкалова.

Район Гордеевский: улица Сергея Акимова, улица Гордеевкая, Бурнаковский проезд, проектируемые магистрали

Район Започаинский: улица Нижневолжская, Похвалинский съезд, Ленинская улица, улица Покровская, улица Рождественская.

Район Кремлевский: улица Пискунова, улица Алексеевская, улица Ошарская, улица Варварская, улица Звездинка, Нижневолжская набережная.

Район Верхневолжский: Нижневолжская набережная, Верхневолжская набережная, улица Минина, улица Большая Печорская, улица Ковалихинская, улица Варварская, площадь Минина и Пожарского, улица Пискунова, улица Нестерова, улица Семашко, улица Максима Горькова.

Район Горьковский: улица Максима Горького, улица Белинского, улица Ошарская, улица Ванеева, улица Варварская, улица Большая Покровская, площадь Максима Горького, улица Малая Покровская, улица Звездинка.

Ямской район: Похвалинский съезд, Малая Ямская улица, улица Ильинская, улица Большая покровская, улица Маслякова.

Район Гарагинский: Окский съезд, проспект Гагарина, улица Пушкина, улица Заярская, улица Артельная, улица Глинского, улица Тимирязева.

Район Высоковский: улица Белинского, улица Генкиной, улица Ванеева, улица Полтавская, Высоковский проезд, улица Бориса Панина.

Район Казанский: улица Родионова, Высоковский проезд, улица Деловая, проектируемые магистрали.

Проектируемые районы, представленные к рассмотрению:

Район «Стрелка»: улица Самаркандская.

«Комплекс на Гордеевской»: улица генерала Акимова, Московское шоссе.

«Комплекс на Московском»: Сормовское шоссе, Московское шоссе.

«Сити»: улица Июльских дней.

«Большие овраги»: Красносельская улица, Малая Ямская улица.

«Сенная» новая проектируемая магистраль.

«Высоковский» новая проектируемая магистраль.

1.2. Вывод предприятий, которые являются источниками шумового загрязнения, или трансформация их под общественную функцию.  Сохраняемые предприятия планируется постепенно перевести на технологии, отвечающие требованиям экологической безопасности, максимально уменьшающие  шумовое воздействие на окружающую среду, а также постепенный демонтаж подъездных железнодорожных путей по мере перепрофилирования промышленных территорий и изменения их функционального использования.

1.3.Установка шумозащитного оборудования (глушителей, экранов, кожухов) в сочетании с прогрессивным менее шумным технологическим оборудованием котельных, компрессорных, вентустановок промышленных предприятий позволит полностью ликвидировать негативное воздействие промышленных и коммунальных объектов на шумовой режим города Нижний Новгород.

1.4.5. Обеспечение нормативных условий по фактору химического загрязнения атмосферного воздуха от деятельности промышленно-коммунальных объектов

Задача 1. Сокращение негативного воздействия промышленных объектов на качество окружающей среды селитебных территорий.

Мероприятия:

- Вывод предприятий  под общественно-жилое строительство:

ОАО «Судоходная компания «Волжское пароходство»,

ОАО Нижегородский порт, ОАО «Красный якорь»,

ОАО «Мир», Завод «Спецтехномаш»,

ОАО «Нормаль», ОАО «Мельинвест»,

Нижегородский мукомольный завод,

ОАО «Пивозавод Волга»,

ООО «Нижегородский завод  автофургонов»,

ОАО «ГАЗ»,

ОАО «Мельинвест»,

Кондитерская фабрика «1 Мая»,

ООО «Мясокомбинат и компания»,

ОАО «Нижегородский текстиль»,

ООО»Нижегородпродмонтаж»,

ГУ «Автобаза УД»,

Электроподстанция Ковалихинская,

ОАО «Каравай»,

ЗАО «РООМ»,

ОАО «Нижновэнерго»,

ООО «Волготрансгаз»,

ОАО «Нижегородсельхозтехника»,

ГСК квартала 199,

ЗАО СМУ-2 «Нагорное»)

- Реформирование предприятий под общественно-деловые функции:

ЗАО «Нижегородгидрострой»,

ОАО ГЗАС им. Попова,

ОАО «Бальзам»,  ЦНИЛХИ,

ОАО «Эра»,

Нижегородэлектротранс,

ОКБМ им. Африкантова,

ОАО «Нижегородский печатник»,

ООО ЭКФ «Нижегородец»,

Завод им. Петровского,

Нижегородские консервы,

ОАО «НЗШВ»,

Нижегородский завод «Эталон»,

МП г.Н. Новгорода «Коммунальник»,

ОАО «Нижновэнерго»,

МП «Кристалл»,

ОАО «Энергоремонт»,

СИЗО №1  Следственный изолятор,

ФГУ Нижегородская квартирно-эксплуатационная часть Мо,

ФГУП «РТРС»,

ООО «Мясокомбинат и компания»,

ФГУИПП  Нижполиграф,

Кондитерская ф-ка «Красный Октябрь»,

ЗАО «Восход»,

НШ ЗАО «ЛУЧ НН»,

ОАО Нижегородский комбинат хлебопродуктов».

- Частичное реформирование предприятий с уменьшением класса опасности до 4-5 класса:

ОАО НМЖК  масло-жирокомбинат,

ОАО «Нижегородский завод «Октябрь»,

АО «Оргсинтез»,

МУП «Теплоэнерго»,

Задача 2. Разработка проектов организации СЗЗ предприятий ОАО «ГМЗ», ОАО «Волжский хлеб», ЗАО «Маяк», ОАО «Гидромаш», Нижегородэлектотранс, Завод им. Петровского и объектов теплоэнергетики.

### Мероприятия:

- Внедрение современных систем очистки на предприятиях с целью снижения уровня выбросов загрязняющих веществ.

- Перевод источников теплоснабжения на природный газ и малосернистое газомазутное топливо.

- Применение нового экологически чистого оборудования (горелок многоступенчатого сгорания и установок каталитического восстановления окислов азота).

1.4.6. Санитарная очистка от отходов производства и потребления.

Задача 1. Создание современной системы обращения с отходами производства и потребления.

- Размещение и строительство мусороперегрузочной станции по сбору, сортировке и прессованию коммунальных отходов, в т.ч. крупногабаритного мусора (КГМ) в производственно-коммунальной зоне  по ул.Артельная, площадь участка – 2,0 га, , СЗЗ – 100 м;

- Создание системы раздельного сбора компонентов ТБО (макулатуры, полимеров, стеклоотходов, металлов и др. видов) от объектов различного назначения в границах планировочных кварталов;

- Организация приемных пунктов вторичного сырья из расчета обслуживания одним пунктом 15-20 тыс.человек в составе объектов коммунально-бытового обслуживания вблизи жилых массивах, в т.ч. многоярусных общественных автостоянок. Для одного объекта требуется участок 80-120 м2, который должен располагаться на расстоянии не менее 50 м от окон жилых домов и не менее 20 м от границ участков школ, детских и лечебных учреждений.

1.5.  ТРАНСПОРТ И УЛИЧНО-ДОРОЖНАЯ СЕТЬ.

1.5.1. Внешний транспорт.

Задача 1. Максимально возможный вынос с территории центральной зоны элементов внешнего транспорта, не обслуживающих его непосредственно.

Мероприятия:

- Вынос из планировочного района «Стрелка» грузовых причалов речного транспорта на пригородную территорию.

- Вынос с территории центра автовокзала «Нижегородский» и автостанций «Канавинская» и «Сенная» при сохранении конечного пункта маршрутов, связывающих центр с г. Бор по новому мосту в Подновье на Сенной площади.

- Постепенный демонтаж подъездных железнодорожных путей по мере перепрофилирования промышленных территорий и изменения их функционального использования.

Задача 2.  Обеспечение удобных пассажирских связей общегородских объектов центра города с пригородами и терминалами междугороднего сообщения.

Мероприятия:

- Развитие привокзальной площади, в том числе со стороны Московского шоссе с  организацией новой парковки.

- Интенсификация и ускорение пассажирского железнодорожного сообщения с г. Бор.

- Строительство канатной подвесной пассажирской дороги от Сенной площади на левый берег р. Волги.

1.5.2. Развитие улично-дорожной сети.

Задача 1.  Сформировать каркас УДС центральной зоны в соответствии с сетью, намеченной генеральным планом города, с учётом функционального зонирования и архитектурно-планировочных решений.

Мероприятия:

- Классификация улично-дорожной сети центральной зоны с учётом специфики района.

- Сохранение большинства улиц исторического ядра в существующих красных линиях, определённых ценной капитальной и исторической застройкой.

- Назначение новых красных линий, определяющих размеры улиц и площадей, в соответствии с потребным количеством полос для движения транспорта, разделительных полос, коридоров для прокладки коммуникаций, озеленения, тротуаров. Размеры элементов не должны быть меньше указанных в табл.8 СНиП 2.07.01-89*. Ширина магистральных улиц с двусторонним движением транспорта при этом назначается не менее:

- городского значения – 42 м,

- районного значения – 35 м.

- Развитие системы пешеходных путей (бестранспортных зон), поддерживаемых размещением общественных объектов, в т.ч. создание и дооборудование:

- ответвлений от ул. Б. Покровской по Университетскому переулку. до    ул. Ильинской и к будущей станции метро Горьковская,

- продолжения главного направления по ул. Б. Покровской через пл. М.Горького по ул. М.Горького до общественного центра в районе «Большие овраги»,

- пешеходного моста или канатной дороги через Оку до выхода к левобережному общественному центру,

- по набережной Федоровского,

- по Верхневолжской набережной (летний).

Задача 2.  Освободить центральную зону от автомобильных потоков, не связанных с прибытием к расположенным в ней объектам.

Мероприятия:

- Создание по границе центральной зоны полукольцевой магистрали, обеспечивающей непрерывное движение с повышенной (до 80 км/час) скоростью.

- Применение мер, препятствующих транзитному движению через ядро центра (непрямолинейность маршрутов, запрещение грузового движения, принудительное снижение скоростей и частое светофорное регулирование).

Задача 3.  Обеспечить в условиях высокой автомобилизации возможность движения по УДС для потоков, связанных с посещением центральной зоны.

Мероприятия:

- Максимально возможное сокращение пользования личным автотранспортом для поездок в центр, что достигается:

- развитием системы общественного пассажирского транспорта и повышением комфорта пользования им;

- повышением платы за парковки в центре и ужесточением мер против несанкционированных парковок.

- Ограничение размещения в центре новых объектов массового посещения.

- Использование большинства улиц исторического ядра для одностороннего движения

- Строительство дополнительных магистральных въездов в центральную зону по:

- реконструируемой Ковалихинской улице и долине реки Старки,

- улице Героя Усилова,

- реконструируемой ул. Чачиной,

- новой трассе со стороны Советского района,

- левобережной набережной Оки,

- реконструируемой Украинской улице,

- продолжению ул. К.Маркса.

- Окончание строительства автомобильного проезда по метромосту для дополнительной связи между берегами Оки, строительство подходов к нему и эстакады для выхода трассы на Московское шоссе.

- Строительство и реконструкция участков:

- ул. Красносельской,

- дублёра ул. Красносельской для одностороннего движения от ул. Белинского до ул. Одесской,

- площади Лядова,

- Сенной площади,

- ул. Инженера Бетанкура (окончание),

- соединение улиц Самаркандской и К. Маркса,

- элементов магистральной сети при строительстве и реконструкции района «Стрелка», и в районе улиц Тимирязева – Генкиной,

- левобережной набережной Оки.

- Строительство разноуровневых развязок:

- в узлах магистрали непрерывного движения, окаймляющей центр,

- на левобережной предмостовой площади Канавинского моста,

- на площади «Сормовский поворот»,

- при реконструкции района Октябрьского бульвара,

- на продолжении ул. Ковалихинской.

- Создание ведомственных парковок при строительстве новых объектов в соответствии с нормами, указанными в «Комплексной схеме развития и размещения гаражей и стоянок автотранспортных средств…», утверждённой постановлением Администрации города Нижнего Новгорода № 3933 от 28.08.2007.

- Строительство парковок общего пользования, в том числе подземных:

- при благоустройстве территории Почаинского оврага – на 1200 мест,

- в районе Октябрьского бульвара – на 300 мест,

- на Нижневолжской набережной - на 100 мест,

- у Сенной площади – на 300 мест,

- у вокзала со стороны Московского шоссе – на 200 мест.

- при реконструкции района «Старое Канавино» – на 300 мест,

- при реконструкции района «Стрелка» – на 300 мест,

- Создание «задерживающих» стоянок общей вместимостью 1200 - 1300 мест на въезде в центральную зону

Задача 4.  Сформировать сеть жилых улиц, улиц и проездов местного значения для обслуживания межмагистральных территорий и отдельных крупных объектов.

Мероприятия:

- дополнение существующей местной сети элементами, обеспечивающими необходимые связи с магистральной сетью,

- необходимое расширение и благоустройство существующих элементов.

Задача 5.  Обеспечить поэтапную реализацию проектных  решений, не допуская перегрузок и кризисной ситуации на улично-дорожной сети.

Мероприятия:

- Создание системы мониторинга и автоматического регулирования движения,

- Введение в практику модельного прогнозирования ситуации для объективной оценки последствий намечаемых к реализации решений,

- Использование административных и экономических мер по ограничению въезда в центр города,

- Разработка специализированной схемы организации движения на улично-дорожной сети города, в т.ч. для центра.

1.5.3. Развитие общественного пассажирского транспорта.

Задача 1.  Обеспечить надёжную пассажирскую связь центра с другими районами города независимо от степени загрузки улично-дорожной сети.

Мероприятия:

- Развитие сети метрополитена в центре города, включающее в себя:

- продление автозаводской линии со строительством метромоста (окончание), станций «Горьковская», «Оперный театр» и «Сенная»,

- продление Сормовской линии на один перегон с сооружением станции на ул. Стрелка,

- Строительство подземной (в пределах центра) линии автономного трамвая со станциями в районе Чёрного пруда, ул. Белинского и ул. Республиканской по техническим параметрам, позволяющим при необходимости переоборудовать её в метрополитен.

- Обеспечение возможности организации маршрутов уличных видов общественного пассажирского транспорта, подвозящих к станциям внеуличного транспорта и к «задерживающим» стоянкам.

Задача 2. Повысить комфортность пользования общественным транспортом внутри центральной зоны.

Мероприятия:

- Увеличение плотности транспортной сети уличных видов общественного пассажирского транспорта на территориях, требующих транспортного обслуживания, до 2,9 км/км² и «густоты» остановок до 6÷8 пар/км²,

- Оптимизация маршрутного движения безрельсового транспорта (разработка «Комплексной схемы развития общественного пассажирского транспорта»),

- Благоустройство пересадочных узлов, остановок и подходов к ним.

Задача 3. По экологическим соображениям предусмотреть преимущественное развитие электротранспорта.

Мероприятия:

- Развитие сети линий троллейбуса по вновь строящимся и реконструируемым магистральным улицам:

- Алексеевской

- Тимирязева

- левобережной набережной Оки

- новой магистрали ст.м. Канавинская – ст.м. Чкаловская – ул. Июльских дней.

- Сохранение большинства участков действующей трамвайной сети с работой в уличном режиме.

- Замещение участков центрального кольца уличного трамвая (при обосновании целесообразности) троллейбусной линией, работающей с удобными интервалами движения.

Задача 4.  Облегчить связь между нагорной частью и набережными Волги и Оки.

Мероприятия:

1. Строительство эскалаторных галерей или канатных дорог в районах:

- Больших Оврагов,

- Набережной Федоровского – Рождественской улицы,

- Скобы – Северной башни кремля,

- Чкаловской лестницы,

- Сенной площади.

1.6. ИНЖЕНЕРНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА.

1.6.1.  Задача 1.  Развитие инфраструктуры водохозяйственного комплекса.

Мероприятия по водоснабжению.

1. Реконструкция и техническое перевооружение городских водопроводных станций Ново-Сормовской, Слуда, Малиновая Гряда.

2. Строительство новых, перекладка ветхих и находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (25 лет) распределительных и магистральных водопроводных сетей.

3. Строительство водопроводов-связок на территории существующих и реконструируемых районов с целью создания кольцевой структуры водопроводной сети.

4. Использование при строительстве новых водопроводных сетей современных высокопрочных материалов (чугун, пластик и др.).

Мероприятия по хоз-бытовой канализации.

5. Реконструкция 4-х «узловых» канализационных насосных станций с увеличением производительности для создания резерва пропускной способности  - КНС №12, КНС №2, КНС «Береговая», КНС «Мещерское озеро».

6. Прокладка  43 км канализационных коллекторов и уличных сетей.

Мероприятия по дождевой канализации.

7. Строительство  62 км  водосточных коллекторов  и сетей.

8. Строительство 6 насосных станций для передачи поверхностного стока по сети дождевой канализации  на очистные сооружения;

9. Строительство  5  очистных сооружений поверхностного стока вне территории рассмотрения  для очистки стока с центральной зоны города  -  3 в Заречной части, 2- в Нагорной).

1.6.2.  Задача 2.  Развитие инфраструктуры  топливно-энергетического комплекса.

Мероприятия по теплоснабжению.

1. Строительство котельной в районе «Большие Овраги», ориентировочной мощностью 150,0Гкал/ч.

2.  Модернизация Высоковской водогрейной котельной с установкой дополнительного оборудования.

3. Модернизация котельной НТЦ с увеличением мощности до 720Гкал/ч и размещением энергетической газотурбинной установки, ориентировочный прирост мощности составит 70,0Гкал/ч.

4. Модернизация котельной по ул. Бекетова, 13 («РЕАП») с увеличением мощности на 70,0Гкал/ч.

5. Модернизация котельной по ул. Горького,4 с увеличением мощности на 25,0Гкал/ч,

6. Увеличение свободной мощности котельной «Орбита» до  25,0Гкал/ч.

7. Сооружение нового источника теплоснабжения на юге Нагорной части   мощностью  до 300,0Гкал/ч,

8. Реконструкция с увеличением мощности Сормовской ТЭЦ.

9. Сооружение ТЭС района «Мещера» ориентировочной тепловой мощностью

250Гкал/ч  и  электрической мощностью 50,0 МВт.

10. Модернизация котельной по ул. Чкалова, с увеличением мощности на 12,0Гкал/ч,

11. Модернизация с увеличением мощности мелких котельных, рассредоточенных по территории Заречной части.

12. Сооружение нового источника теплоснабжения в Гордеевском планировочном районе ориентировочной тепловой мощностью 320,0Гкал/ч,

13. Сооружение нового источника теплоснабжения в Канавинском планировочном районе ориентировочной тепловой мощностью 600,0Гкал/ч,

14. Прокладка новых и реконструкция ветхих или находящихся в эксплуатации сверх нормативного срока (25 лет) тепловых сетей диаметром 2хDy600-200мм общей протяженностью 22,1 км.

Мероприятия по электроснабжению.

15. Реконструкция ПС «Свердловская» с увеличением трансформаторной мощности (2х63 МВА) и сооружением РУ-10 кВ.

16. Строительство шести новых питающих центров – электроподстанций на 110/10 кВ с шумозащитой  закрытого типа и трансформаторами 2х80 МВА по 2ед. в Нагорной части и  4- в Заречной.

17.  Строительство ПГУ на РТС  «НТЦ» с электрической мощностью 50,0 МВт.

18. Реконструкция ПС «Канавинская», ПС «ГМЗ», ПС «Кристал» и абонентской ПС «Заводская» с увеличением трансформаторной мощности (2х63 МВА) и сооружением РУ-10 кВ.

19. Строительство  питающей и распределительной сети 10 кВ (порядка 70 РП, совмещенных с ТП, необходимого количества ТП, прокладка 900 км ПКЛ, 840 км РКЛ).

Мероприятия по газоснабжению.

20. Прокладка около 10 км газопроводов высокого давления  к новым источникам теплоснабжения.

21. Подача газа на  котельные, размещаемые в Заречной части центра города  от         ГРС-2 по  газопроводам высокого давления Р=0,6МПа Д=800-400мм. При этом ГРС подлежит реконструкции с выносом за пределы города.

22. Подача газа на котельные, размещаемые в Нагорной части центра города  от ГРС-3 по газопроводам высокого давления Р=0,6МПа Д=500-350мм. При этом ГРС-3 подлежит реконструкции с выносом за пределы города.

1.6.3. Задача 3.   Развитие инфраструктуры   связи.

Мероприятия.

1. Строительство  4-х  концентраторов абонентского доступа общей емкостью 30,0 – 40,0 тысяч номеров,  смонтированных на цифровом оборудовании -  2- в Нагорной части, 2- в Заречной.

2. Завершение реконструкции с переводом на цифровое оборудование 10  АТС, действующих в центральной части города, из них 6 АТС  в Нагорной части, 4- в Заречной.

3. Строительство  80 телефонов-автоматов.

4. Строительство 3,1 км телефонной канализации.

1.7. ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ.

| Основные технико-экономические показатели проекта планировки центральной части города Нижнего Новгорода. |
| --- |
| Показатели | Ед. измер. | ТЕРРИТОРИИ | 1-я очередь |
|  |  | Центральная зона | Нагорная | Заречная |  |
|  |  | Сущ. пол. | Про- ект - 2030г | Про- ект- 2030г | Про- ект- 2030г | Про ект – 2019г |
| 1. Население и экономика |  |  |
| 1.1 Постоянное население | Тыс.чел | 253.0 | 308.8 | 145.9 | 162.9 | 281.0 |
| 1.2 Плотность населения | Чел/га | 50.1 | 72.0 | 73.8 | 70.5 | 56.7 |
| 1.3. Рабочие места | тыс.чел. | 237.0 | 286.5 | 168.9 | 117.6 | 261.1 |
| 3. Территории |  |  |
| 3.1. Общая территория (в соответствии с классификацией территорий и зон, установленной Корректировкой генерального плана г.Н.Новгорода) | га | 4288 | 4288 | 1978 | 2310 | 4288 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 3.2. Жилые территории | га | 1144 | 821,6 | 394,0 | 427,6 | 1145 |
|  | % | 26,7 | 19,2 | 19,9 | 18,5 | 26,7 |
| 3.2.1. Жилые территории многоквартирной застройки | га | 974 | 764,2 | 342,9 | 421,3 | 987,7 |
|  | % | 22,7 | 17,8 | 17,3 | 18,2 | 23,0 |
| 3.2.2. Жилые территории индивидуальной застройки | га | 170 | 57,4 | 51,1 | 6,3 | 157,3 |
|  | % | 4,0 | 1,4 | 2,6 | 0,3 | 3,7 |
| 3.3. Производственные территории | га | 560.5 | 199,3 | 42,4 | 156,9 | 483,4 |
|  | % | 13,1 | 4,6 | 2,1 | 6,8 | 11,3 |
| 3.4. Общественные территории | га | 271.5 | 694,4 | 439,1 | 255,3 | 497,6 |
|  | % | 6,3 | 16,2 | 22,2 | 11,1 | 11,6 |
| 3.5. Рекреационные территории | га | 445,0 | 449,7 | 252,3 | 197,4 | 396,7 |
|  | % | 10,4 | 10,5 | 12,7 | 8,5 | 9,3 |
| 3.6 Территории специального назначения | га | 51 | 44,2 | 29,7 | 14,5 | 32,0 |
|  | % | 1,2 | 1,0 | 1,5 | 0,6 | 0,7 |
| 3.7. Транспортная инфраструктура улично-дорожной сети | га | 308,0 | 576,0 | 312,0 | 264,0 | 450,0 |
|  | % | 7,2 | 13,4 | 15,8 | 11,4 | 10,5 |
| 3.8. Территории внешнего транспорта | га | 102 | 102 | - | 102 | - |
|  | % | 2,4 | 2,4 | - | 4,4 | - |
| 3.9. Акватории | га | 700 | 700 | 355 | 345 | 700 |
|  | % | 16,3 | 16,3 | 17,9 | 14,9 | 16,3 |
| 3.10. Территории сохраняемой застройки | га % | - - | 275 6,4 | 73.4 3,7 | 201.6 8,7 | 275 6,4 |
| 3.11. Территории реконструируемой застройки | га % | - - | 231.8 5,4 | 169.2 8,6 | 62.6 2,7 | 38.3 0,9 |
| 3.12. Территории трансформируемой застройки | га % | - - | 334.3 7,8 | 196.7 9,9 | 137.6 5,9 | 28.9 0,7 |
| 3.13. Территории освоения на свободных от застройки землях | га % | - - | 33.6 0,8 | 3.6 0,2 | 30.0 1,3 | 22.8 0,5 |
| 4.1. Жилой фонд | тыс. кв.м. | 5073 | 8900 | 4398 | 4502 | 6088 |
|  | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 4.1.1.Многоквартирный жилой фонд | тыс. кв.м. | 4481 | 8756 | 4270 | 4486 | 5908 |
|  | % | 88,3 | 98,4 | 97,1 | 99,6 | 88,4 |
| 4.1.2. Индивидуальный жилой фонд | тыс. кв.м. | 593 | 144.0 | 128.0 | 16.0 | 180 |
|  | % | 11,7 | 1,6 | 2,9 | 0,4 | 11,6 |
| 4.1.3. Выбытие ветхого жилого фонда | тыс.кв.м. | - | 990 | 639 | 351 | 238 |
| 4.1.4. Новое строительство | тыс.кв.м. | - | 4218 | 2257 | 1961 | 1015 |
| 4.1.5. Обеспеченность жилым фондом | кв.м./чел | 20.0 | 28.8 | 30.1 | 27.6 | 23.4 |
| 4.1.6. Объем строительства в год | тыс. кв.м. | - | 192,0 | 103,0 | 89,0 | 102,0 |
| 4.2. Фонд общественной застройки | Тыс.кв.м. | 1460 | 12000 | 5400 | 6600 | 3920 |
| 4.2.1. Общественная застройка специализированная | Тыс.кв.м | 870 | 2200 | 1310 | 890 | 1250 |
| 5.1. Улично-дорожная сеть. |  |
| 5.1.1. Протяженность магистральных улиц и дорог | км | 51 | 96 | 52 | 44 | 75 |
| 5.1.2. Плотность сети магистральных улиц и дорог | км/кв.км | 2.8 | 3.2 | 3.1 | 3.3 | 3.0 |
| 5.2. Пассажирский транспорт. |
| 5.2.1. Количество станций метро | шт. | 5 | 9 | 3 | 6 | 8 |
| 5.2.2. Количество станций автономного трамвая. | шт. | - | 4 | 4 | - | - |
| 5.2.2. Плотность остановок уличных видов общественного транспорта. | шт./ кв.км | 2 | 2.9 | 2.9 | 2.8 | 2.1 |
| 5.3. Количество мостов, путепроводов, тоннелей. | шт. | 7 | 36 | 16 | 20 | 18 |